|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Lednová kontrola pohonných hmot zjistila 1 nevyhovující vzorek

(Praha, 1. března 2017) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách kvality pohonných hmot i v roce 2017. Z počtu 226 vzorků odebraných vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům pouze jeden. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků v měsíci lednu 2017 oproti měsíci prosinci 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení z 0,0% na 0,4%. V prosinci 2016 nebyl laboratorními zkouškami prokázán žádný nekvalitní vzorek.

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR. V měsíci lednu 2017 odebrala 226 vzorků pohonných hmot. Z tohoto počtu nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům pouze jeden odebraný vzorek, což představuje 0,4% nevyhovujících vzorků.

Motorové nafty

V měsíci lednu 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 50,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 106 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 88 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

ZÁVĚR

Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u jednoho vzorku motorové nafty.

Vzorky směsného paliva SMN 30, FAME a paliva E 85 nebyly v měsíci lednu 2017 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci lednu 2017 oproti měsíci prosinci 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení z 0,0% na 0,4%.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:  č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden 2017 (2 strany)

č. 2 - Nevyhovující vzorky leden 2017 (1 strana)