|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Jakost pohonných hmot v prosinci s minimem závad

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - prosinec 2014)

(Praha, 19. leden 2015) Při kontrolách jakosti 137 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v průběhu prosince bylo porušení jakostních ukazatelů zjištěno pouze u dvou vzorků motorové nafty. V obou případech nebyl dodržen stanovený limit pro bod vzplanutí, což představuje celkem 1,5 % nejakostních vzorků. Ostatní odebrané a zkoušené vzorky motorových paliv byly bez závad, překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo zjištěno v motorové naftě ani 
v automobilových benzinech.

Odběry pohonných hmot u vytipovaných čerpacích stanic na celém území České republiky byl uzavřen plánovaný počet vzorků motorových paliv odebraných ke kontrole jakosti.  Ke sledování a monitorování jakosti těchto paliv je Česká obchodní inspekce oprávněna zákonem o pohonných hmotách (§ 7 odst. 
2 písm. a) zák. č. 311/2006 Sb., a vyhláškou č. 133/2010 Sb.).

Jakost pohonných hmot byla kontrolována u celkem 137 odebraných vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG (dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb.) Z tohoto počtu vzorků nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům v prosinci 2014 celkem 2 vzorky, a to motorové nafty (tj. 1,5 %).

Motorové nafty

V prosinci bylo odebráno a kontrolováno celkem 71 vzorků motorové nafty, z nichž 2 nesplnily jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou. Oba vzorky nevyhověly v jakostním ukazateli bod vzplanutí. Minimální hodnota tohoto ukazatele je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C a naměřená hodnota byla u prvního 43,5 °C a u druhého 48,5 °C. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

V prosinci byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 71 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech u 53 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek zjištěno.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v prosinci 2014 prokázaly odchylky od jakostních norem u 2 vzorků motorové nafty. Kontrola jakosti pohonných hmot v tomto měsíci oproti listopadu prokázala zlepšení o téměř 2 % (z 3,6 % na 1,5 %). Vyšší poměr nejakostních vzorků vykázala motorová nafta, zlepšení jakosti bylo zjištěno u automobilových benzinů a alternativního paliva LPG pro pohon.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot prosinec 2014

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - prosinec 2014