ČOI: V lednu nevyhověly tři vzorky nafty v bodu vzplanutí

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v lednu 2015)

(Praha, 19. únor 2015) Od prvních dnů ledna 2015 pokračovalo monitorování jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky a následné odběry vzorků ke kontrole. Z celkem 235 odebraných vzorků pouze tři vzorky motorové nafty nevyhověly, a to v jakostním parametru bod vzplanutí. Ten byl naměřen až o 10 °C nižší, než stanoví příslušná technická norma, což je minimálně 53 °C. Jedná se tzv. nedbalostní odchylku, která nasvědčuje kontaminaci tohoto paliva benzínem. Nižší bod vzplanutí představuje riziko snížení viskozity motorové nafty a zhoršení její mazivosti. Zákazy prodeje do doby zjednání nápravy byly vydány na cca 39 tisíc litrů nejakostní motorové nafty ve dvou případech a s provozovateli čerpacích stanic, u nichž bylo toto nevyhovující palivo zjištěno, budou vedena správní řízení o uložení pokuty.

Odběrem vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG u čerpacích stanic pohonných hmot pokračovaly kontroly jakosti těchto pohonných hmot (dle zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách). Z celkového počtu 235 vzorků, odebraných a kontrolovaných v lednu, nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům celkem 3 vzorky, což představuje 1,3 %. Závady byly zjištěny pouze u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty.

| Odebrané pohonné hmoty dle druhů – leden 2015 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| Automobilové benziny | 92 | 39,1 | 0 | 0,0 |
| Motorové nafty | 102 | 43,4 | 3 | 2,9 |
| Směsné palivo | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| FAME | 2 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| LPG | 32 | 13,6 | 0 | 0,0 |
| CNG | 5 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Etanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 235 | 100,0 | 3 | 1,3 |

Motorové nafty

V  lednu bylo inspektory ČOI odebráno a kontrolováno celkem 102 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou, neboť nevyhověly v jakostním ukazateli bod vzplanutí. Hodnoty dvou vzorků byly shodně 43,0 °C a u třetího vzorku bylo naměřeno 46,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Další vzorky tohoto paliva jakostní ukazatele stanovené technickou normou (ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení) splnily.

Biopaliva v pohonných hmotách

Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 102 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 92 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo laboratorními rozbory zjištěno.

Opatření

Opatření spočívající v zákazu prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI) uložila Česká obchodní inspekce v průběhu ledna ve dvou případech. Zákaz dalšího prodeje do zjednání nápravy byl vydán na 38 831,4 l motorové nafty v hodnotě 1 436 699 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných v lednu 2015 prokázaly odchylky od jakostních norem u 3 vzorků motorové nafty. Při porovnání s výsledky kontrol v prosinci došlo ke snížení poměru nejakostních pohonných hmot, a to z 1,5 % na 1,3 %.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Příloha: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden 2015