|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Zvířátko s ventilátorem je pro dítě nebezpečné!

(Praha, 12. březen 2015) Při monitorování trhu s hračkami odebrali inspektoři České obchodní inspekce výrobek, u kterého bylo následným odborným posouzením zjištěno, že hlavně pro děti představuje vážné riziko poškození zdraví. Jedná se o výrobek v podobě zvířátka s hlavou kočky a šňůrkou k zavěšení na krk. Výrobek, který vypadá jako hračka s vrtulkou, má i funkci malého ventilátoru na bateriový pohon. K poškození zdraví dětského uživatele může dojít spolknutím baterie typu AAA, jejíž kryt lze otevřít bez použití nástroje, a další riziko úrazu představuje šňůrka s příliš pevným uzávěrem. Distributor stáhl tento nebezpečný výrobek z trhu a ČOI postoupila potřebnou dokumentaci kontaktnímu místu MPO pro nahlášení do systému RAPEX.

ANIMAL Mini Fan

zvířátko s hlavou kočky a malým ventilátorem

Výrobce: SSYS  Co. Ltd., Čína

Dovozce: COLTEX Plus, s.r.o., Praha

EAN 8418868218147

Za hračku lze považovat jakýkoli výrobek nebo materiál navržený nebo určený, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let. „Výlučně či nevýlučně“ znamená, že výrobek nemusí být primárně určen k hraní, aby byl považován za hračku, ale může mít i jiné funkce …

Ze Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Hračka ANIMAL Mini Fan se šňůrkou k zavěšení na krk a malou vrtulkou, poháněnou baterií, není označena žádnou věkovou skupinou, pro kterou je určena. To znamená, že se jedná o výrobek určený pro skupinu uživatelů bez omezení věku, tedy i dětem mladším 36 měsíců.

Příčiny nebezpečnosti

Baterie z hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen.

V tomto případě nebyl kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen (ten nesmí být přístupný, pokud se neprovedou nejméně dva současné na sobě nezávislé pohyby). Ten bylo možné odejmout bez použití nástroje a přístup k bateriím typu AAA (2 ks) byl volný (viz foto).

Baterie AAA se zcela vejdou do válce pro malé části, takže při běžné a předpokládané manipulaci dětského uživatele s výrobkem je pravděpodobné, že po vyjmutí těchto baterií může dojít ke zranění dítěte. Spolknutím nebo vdechnutím uvolněných malých částí může dojít k zablokování dýchacích cest, případně poranění vnitřních orgánů.

Hračka slouží jako malý ventilátor, který se pomocí připevněné šňůry zavěsí kolem krku. Při zkoušce se sleduje se, zda se oddělila či neoddělila šňůra, nebo jakou silou lze rozpojil její uzávěr. Výsledek zkoušky prokázal, že k tomu bylo třeba vyvinout sílu 60 N, tj. více než dvojnásobnou, než stanoví příslušná technická norma (tj. maximálně 25±2N). Z tohoto nesouladu s požadavkem na bezpečnost vyplývá riziko nadměrného stažení smyčky kolem krku, zablokování dýchacích cest a přísunu kyslíku.

Přijatá opatření

Prodej zvířátka-kočky s vrtulkou Česká obchodní inspekce zakázala a následně distributor stáhl tento nebezpečný výrobek z trhu. Veškeré doklady potřebné k nahlášení výrobku do systému RAPEX byly postoupeny kontaktnímu bodu MPO k dalšímu zpracování.