|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Motorová paliva v dubnu – více závad v jakosti

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - duben 2015)

(Praha, 25. květen 2015) Rozbory vzorků motorových paliv odebraných u čerpacích stanic v průběhu měsíce dubna prokázaly odchylky od jakostních norem u 7 vzorků: 2 vzorků motorové nafty, 2 vzorků směsného paliva, 2 vzorků FAME a 1 vzorku LPG pro pohon. Oproti měsíci březnu tak byly zjištěny nedostatky u více než dvojnásobku vzorků, tj. u 3 % z nich. Dobrá zpráva pro motoristy je, že v průběhu dubna nebyl zachycen ani jeden vzorek nejakostních automobilových benzinů a u motorové nafty bylo zaznamenáno zlepšení. Zákaz prodeje vydala Česká obchodní inspekce ve 4 případech, a to na 49,5 tisíc litrů pohonných hmot za více než 1,5 milionu Kč.

Jakost pohonných hmot na území České republiky byla v dubnu 2015 kontrolována u vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85, odebraných u čerpacích stanic (dle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky 
č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot). Z celkového počtu 235 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 7 vzorků, což představuje 3,0 %.

| Odebrané pohonné hmoty dle druhů - duben 2015 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | podíl v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| Automobilové benziny | 87 | 37,0 | 0 | 0,0 |
| Motorové nafty | 105 | 44,7 | 2 | 1,9 |
| Směsné palivo | 6 | 2,6 | 2 | 33,3 |
| FAME | 5 | 2,1 | 2 | 40,0 |
| LPG | 28 | 11,9 | 1 | 3,6 |
| CNG | 3 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Etanol E85 | 1 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 235 | 100,0 | 7 | 3,0 |

Motorové nafty

Odebráno a kontrolováno bylo celkem 105 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy, neboť nevyhověly v jakostních parametrech bod vzplanutí (naměřeno bylo 51,5 °C a minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C) a obsah síry, kde naměřená hodnota byla 29,5 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 12,0 mg/kg). Další analyzované vzorky motorové nafty jakostní ukazatele, stanovené technickou normou ČSN EN 590 (2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení, splnily.

Směsné palivo – SMN 30

Z 6 vzorků tohoto druhu pohonné hmoty, odebraných a zkontrolovaných v dubnu, nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Vzorky nevyhověly v jakostním parametru FAME (obsah metylesterů mastných kyselin) nižšími hodnotami 26,5 % V/V a 27,7 % V/V (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 28,6 % V/V). Zbývající vzorky splnily požadavky ČSN 656508 (2013) – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující metylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení.

FAME

Z celkového počtu 5 odebraných a kontrolovaných vzorků alternativního paliva FAME nevyhověly 2 vzorky v jakostním parametru bod vzplanutí. Naměřené hodnoty 81,0 °C a 87,5 °C nedosáhly minimální hodnoty stanovené příslušnou technickou normou, která je při zahrnutí nejistoty měření 94,5 °C. Ostatní vzorky vyhověly ve všech jakostních parametrech, stanovených ČSN EN 14214+A (2014) – Motorová paliva – Metylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory – Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon

V dubnu bylo odebráno celkem 28 vzorků LPG pro pohon, z nichž požadavkům příslušné technické normy nevyhověl 1 vzorek. Vzorek nevyhověl v jakostním parametru OČMM (oktanové číslo měřené motorovou metodou). Naměřeno bylo 86,9, zatímco minimální hodnota tohoto ukazatele je při zahrnutí nejistoty měření 88,8. Zbývající vzorky splnily požadavky stanovené ČSN EN 589+A1 (2012) – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci dubnu 2015 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty a obsah etanolu byl zkontrolován u 87 vzorků automobilových benzinů. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo laboratorními rozbory zjištěno ani v jednom případě.

Opatření

Ve čtyřech případech uložila Česká obchodní inspekce v měsíci dubnu 2015 zákaz prodeje motorových paliv, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ust. § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI). Tato opatření byla vydáno na celkem 46 510 l motorové nafty v hodnotě 1 455 096 Kč, na 2056 l FAME v hodnotě 56 540 Kč a 957 l směsného paliva SMN 30 v hodnotě 26 700 Kč, tj. celkem na 49 523 l pohonných hmot v souhrnné výši 1 538 336 Kč.

Závěr

Rozbory vzorků motorových paliv odebraných Českou obchodní inspekcí v dubnu 2015 prokázaly odchylky od jakostních norem u celkem 7 vzorků. Oproti měsíci březnu to znamená zhoršení poměru nevyhovujících vzorků z 1,3 % na 3,0 %. Bez závad byly analyzované vzorky automobilových benzinů a zlepšení bylo zaznamenáno u motorové nafty.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:  Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v dubnu 2015

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot za leden - duben 2015