|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Lákavě barevná a měkká hračka, ale nebezpečná!

(Praha, 27. červenec 2015) Malé děti nejraději sáhnou po hračce, která svou barvou a tvarem připoutá jejich pozornost, a když je navíc měkká na omak, už ji nepustí z ruky. Přesně taková je chlupatá jo-jo koule s očima, kuličkou na nose a poutkem na uchycení. Česká obchodní inspekce však zjistila, že tato hračka představuje pro malé dětské uživatele vážné riziko. Kromě toho, že hračka není řádně označena a vybavena informacemi pro spotřebitele, které by upozorňovaly na možná nebezpečí při použití nejmenšími dětmi, stačila velmi malá síla k oddělení plastové kuličky „nosu“, dílku, na němž byla kulička nasazena, i poutka. Takto malé části mohou v dýchacím ústrojí dítěte do 3 let věku způsobit zalknutí nebo dušení, proto byl vydán zákaz prodeje této jo-jo koule a výrobek bude jako nebezpečný nahlášen do systému RAPEX.

Popis výrobku:

Jo Jo koule s nosem z plastové kuličky

Výrobce a dovozce: neznámý

Země původu: pravděpodobně Čína (na společném obalu výrobků – krabici, bylo označení „Made in China“).

Koule z měkkého plastu s očima, nosem tvořeným kuličkou z tvrdého plastu a namalovanými ústy. Z horní části hračky vyčnívá elastická šňůrka o délce 100 mm, která je zakončena kroužkem ze stejného materiálu.

Příčiny nebezpečnosti

Hračka nebyla při prodeji označena v souladu s požadavky NV č. 86/2011 Sb., ani vybavena informacemi pro spotřebitele, které by upozorňovaly na možná nebezpečí při použití dětmi do tří let.

U dvou odebraných a posuzovaných výrobků byly zjištěny tyto závady: Při zkoušce tahem se působením síly 0,22 N a 0,31 N oddělila plastová kulička tvořící nos. Při další zkoušce tahem se za použití minimální síly, 0,4 N a 4 N, odtrhl i dílek, na kterém byla upevněna plastová kulička nosu, a při použití síly 21,3 N a 24,6 N se oddělila i část očka elastické šňůrky. Všechny tyto dílky zapadly celé do zkušebního válce pro malé části.

Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku, tj. při hře s touto jo-jo koulí, tak může snadno nastat situace, při níž dojde ke zranění dítěte: ke spolknutí nebo vdechnutí uvolněných malých částí a následně k zablokování dýchacích cest, případně poranění vnitřních orgánů.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce prodej nebezpečného výrobku zakázala a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhl předmětný výrobek z trhu. Hračka bude po zpracování veškerých potřebných dokladů postoupena kontaktnímu bodu pro RAPEX na MPO.