|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V postýlce ZBYSZEK P hrozí dítěti zranění, uškrcení i udušení

(Praha, 27. srpen 2015) Inspektoři České obchodní inspekce zjistili, že je na vnitřním trhu v prodeji postýlka z borovicového dřeva, která představuje pro dětské uživatele vážné bezpečnostní riziko. Zkouška prokázala nízkou pevnost použitých dřevěných dílů, po jejichž zlomení může dojít 
k následnému zranění dítěte o poškozené příčky bočnic či dna postýlky. Otvory a mezery na postýlce mohou být příčinou zranění dítěte v případě, že se zachytí v těchto mezerách horními či dolními končetinami či strčí do otvoru prstíky. A na rohových vyčnívajících hranolech se může dítě zachytit nevhodným oděvem či jeho ozdobou a následně uškrtit. Postýlka byla zveřejněna v celoevropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX pod číslem A12/1031/15. Jde o výrobek:

Dětská postýlka ZBYSZEK P

Stručný popis výrobku:	Klasická dřevěná postýlka zhotovená z borovicového dřeva

Název výrobku: 		ŁÓŻECZKO DZIECIECE „ZBYSZEK P“

Výrobce:			WYTWÓRNIA MEBLI LESZEK WUJEC,

Další údaje:			Regon 250028476, NIP 621-003-13-98

Země původu: 			Polsko

Originální výrobek po sestavení ve zkušebně

Příčiny nebezpečnosti

Laboratorní zkouška pevnosti materiálu prokázala, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku je možné, že nastane situace, při které dojde vzhledem k nedostatečné pevnosti použitých dřevěných dílů k jejich zlomení a následnému zranění dítěte o poškozené příčky bočnic či dna postýlky. Na postýlce byly rovněž zjištěny nebezpečné otvory a mezery, které rovněž mohou zapříčinit zranění dítěte v případě, že se zachytí v těchto mezerách horními nebo dolními končetinami či strčí do otvoru prstíky.

Zkouškou bylo rovněž prokázáno, že se na horní hraně bočnic ve všech rozích postýlky zachytila smyčka zkušebního řetězu. V případě, že by se podobným způsobem, např. za část oděvu či ozdobu, zachytilo dítě, mohlo by se i uškrtit.

Není zcela možné vyloučit ani riziko vdechnutí či spolknutí malé pružiny, která je dostupná po odstranění pohyblivé vysouvací příčky z bočnice, a lze ji uvolnit již silou 44,8 N, tj. takovou silou, kterou může vyvinout i dítě mladší tří let věku.

Závěr

Klasická dřevěná postýlka není v souladu s požadavky zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Při zkouškách prováděných v akreditované laboratoři dle požadavků platné evropské normy (EN 716-1/2:2008 + A1:2013) byly zjištěny četné závady, které podstatně ovlivnily bezpečnost výrobku.

Přijatá opatření

Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Plzni uložil konečnému distributorovi ochranné opatření, a to okamžité stažení výrobku z distribuce a zpětné převzetí dřevěné postýlky Zbyszek P od spotřebitele, který tento nebezpečný výrobek v kontrolované provozovně prokazatelně zakoupil. V současnosti probíhá rovněž další šetření v rámci distribučního řetězce v České republice. Veškeré dostupné doklady a informace o nebezpečné dětské postýlce jsou předány kontaktnímu bodu systému RAPEX na MPO a byly zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1031/15.