|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Na koloběžce SCOOTER se může dítě zranit

(Praha, 3. září 2015) Každý rodič chce pro svoje děti jen to nejlepší, ale do této kategorie rozhodně nepatří skládací koloběžka neznámého původu s označením SCOOTER, určená nejmenším dětem, jejíž prodej zjistili západočeští inspektoři. Důvodem nebezpečí je celá řada rizikových míst, která mohou způsobit zranění: rukojeti na řídítkách nemají předepsané bezpečnostní zakončení, průměr předního kola je příliš malý a ve sklopné části jsou místa, kde si může dítě přiskřípnout prsty. Tento výrobek představuje hlavně pro děti vážné riziko, proto byl jeho prodej zakázán a distributor jej následně stáhl z trhu.

Koloběžka „Scooter“

Výrobce a dovozce nezjištěn

Příčiny nebezpečnosti

- rukojeti na koloběžce mají ukončení o Ø 26,7 mm (požadavek stanovený příslušnou technickou normou - minimálně 40 mm)

- průměr předního kola je 90,7 mm (požadavek nejméně 120 mm)

- ve sklopné části koloběžky jsou mezery, do nichž lze zasunout tyčinku o Ø 5 mm, ale nelze zasunout tyčinku o  Ø 12 mm (norma stanoví, že pokud lze do mezery mezi pohyblivými prvky vsunout tyčinku o  Ø 5 mm musí být možné vsunout i tyčinku o Ø 12 mm).

Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku není vyloučeno, že nastane situace, při které může dojít ke zranění dítěte (smeknutí ruky z nedostatečně zakončených řídítek - riziko pádu, nedostatečná velikost předního kola - riziko pádu při jízdě na nerovném terénu, skřípnutí prstů).

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce prodej rizikové koloběžky Scooter zakázala a následně distributor stáhnul tento výrobek z trhu. Po zpracování veškerých potřebných dokladů byl výrobek nahlášen do systému RAPEX.