|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Svítící medvídek je pro děti nebezpečný

(Praha, 17. září 2015) Opatrnosti při výběru hračky pro nejmenší děti není nikdy dost. Dokazuje to i zjištění České obchodní inspekce v případě malého gumového medvídka. Nebezpečí pro nejmenší děti se tentokrát skrývalo v nenápadné pružné šňůrce na hlavičce hračky, která se při zkoušce zatížením natáhla do délky 1,5 metru, což je téměř sedminásobek limitu stanoveného normou. To znamená vysoké riziko uškrcení v případě, že by šňůra vytvořila při hře s hračkou smyčku kolem krku dítěte. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu ke zveřejnění v evropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX.

Medvídek gumový svítící

Výrobce (dovozce): neznámý

Popis výrobku

Plastová figurka medvídka z měkkého materiálu zelené barvy o výšce 115 mm. Z horní části hlavy vyčnívá 75 mm dlouhá elastická šňůrka, zakončená poutkem o Ø 11 mm ze stejného materiálu. Figurka je dutá a je v ní vložena plastová kulička o Ø 23 mm, která při otřesu světélkuje (bílé a červené světýlko). Povrch hračky je částečně hladký nebo pokrytý krátkými hustými tyčinkami imitujícími srst.

Příčiny nebezpečnosti

Při měření šňůrky bylo zjištěno, že ji lze při zatížení 20,6 N natáhnout do délky 1500 mm. Požadavek stanovený příslušnou technickou normou pro hračky určené dětem mladším 18 měsíců je délka nepřesahující 220 mm, pro ostatní hračky je stanovena délka nepřesahující 300 mm). Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku je více než pravděpodobné, že nastane situace, při které může dojít k poškození zdraví – dítěti hrozí nebezpečí uškrcení způsobené dlouhou šňůrou na hračce, která může vytvořit smyčku okolo krku.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce prodej nebezpečné hračky zakázala a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhl gumového medvídka z trhu. Výrobek je po zpracování veškerých potřebných dokladů nahlášen kontaktnímu bodu RAPEX na MPO k dalšímu zpracování.