Nafta s nízkým bodem vzplanutí může poškodit motor vozu

(Výsledky sledování a monitorování jakosti pohonných hmot – srpen 2015)

(Praha, 23. září 2015) Osobní automobily s dieselovým motorem se těší stále větší oblibě spotřebitelů. Nejvíce vzorků nafty nesplňuje však také jakostní standardy stanovené technickou normou, a proto představuje toto palivo největší část odebraných vzorků pohonných hmot, kontrolovaných Českou obchodní inspekcí. Po nulovém výskytu nejakostních vzorků v červenci je srpnová bilance horší. Z 230 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v měsíci srpnu, nevyhověly požadavkům příslušné normy dva vzorky motorové nafty a jeden vzorek automobilového benzínu. Ostatní kontrolované vzorky paliv byly bez závad.

U čerpacích stanic pohonných hmot byly v průběhu srpna v rámci sledování a monitorování jakosti pohonných hmot (dle zák. č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot), odebrány ke kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Výsledky kontroly

Dle laboratorních rozborů nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům z 230 vzorků motorových paliv, odebraných a kontrolovaných v měsíci srpnu 2015, 3 vzorky, což představuje 1,3 %. Požadavky příslušných technických norem nesplnil jeden vzorek automobilového benzinu a dva vzorky motorové nafty. Analyzované vzorky ostatních odebraných pohonných hmot byly bez závad.

Automobilové benziny

V průběhu srpna 2015 bylo odebráno a zkontrolováno celkem 87 vzorků automobilových benzinů, z nichž jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnil 1 vzorek. Tento vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM. Laboratorním rozborem byla naměřena hodnota 83,9 (stanovená minimální hodnota OČMM je při zahrnutí nejistoty měření 84,5). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228 (2013) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení, splnily.

Motorové nafty

Dále bylo v hodnoceném období odebráno a kontrolováno celkem 101 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnily. Jeden kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí, kdy naměřená hodnota byla 47,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Druhý kontrolovaný vzorek nevyhověl současně ve dvou jakostních parametrech, a to v bodě vzplanutí a obsahu síry. Naměřená hodnota síry byla 13,6 mg/kg (tj. o 1,6 mg/kg více než je stanovená maximální hodnota obsahu síry při zahrnutí nejistoty měření). Naměřená hodnota bodu vzplanutí byla 22,0 °C, přičemž potenciální nebezpeční poškození motoru lze předpokládat již při bodu vzplanutí nižším než 30 °C. Důvodem je snížení viskozity paliva, způsobené příměsí benzinu. Další kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Obsah biosložek v pohonných hmotách

V srpnu byl obsah metylesterů mastných kyselin kontrolován u 101 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 87 vzorků. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot laboratorními rozbory zjištěno.

Přijatá opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci srpnu 2015 v jednom případě kontrolované osobě zákaz prodeje na 1331,79 l motorové nafty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, v hodnotě 41 951,39 Kč (dle zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI).

Závěr

Laboratorními rozbory vzorků pohonných hmot odebraných v průběhu srpna 2015 byly prokázány odchylky od jakostních norem u tří vzorků motorových paliv, což znamená oproti měsíci červenci, kdy nebyl zachycen ani jeden nejakostní vzorek, zhoršení o 1,3 %. U nejakostních vzorků se v případě automobilového benzinu jednalo o výrobní odchylku, u dvou vzorků motorové nafty pak o vady způsobené nedbalostí.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: 	Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot srpen 2015

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - srpen 2015