|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Neznačené vánoční řetězy jsou nebezpečné

(Praha, 29. říjen 2015) V průběhu monitorování sortimentu elektro na vnitřním trhu zjistili inspektoři ČOI, že je v nabídce vánoční řetěz, který představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Kromě toho, že výrobek není řádně označen a vybaven povinnými informacemi, nesplňuje základní požadavky na bezpečnost. Rozměry dvoupólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru a ovladač, zajišťující světelné efekty, není ke kabelu řetězu bezpečně připevněn, takže u výrobku zapojeného do sítě může při neopatrném zacházení dojít k vytržení vodiče z ovladače a následným kontaktem s živou částí k úrazu elektrickým proudem. Na distribuci světelného řetězu byl vydán zákaz a Česká obchodní inspekce nařídila jeho stažení z distribuce. Jedná se o výrobek:

světelný řetěz M1605

Výrobce neznámý

EAN: 4561324161403

Světelný řetěz má tvar hvězdy s podobou Santa Klause uprostřed. Světelné zdroje jsou nevyměnitelné a výrobek je vybaven elektronickou jednotkou pro světelné efekty - změnu intenzity osvětlení a jeho přerušování v různých intervalech a částech řetězu. Přívodní šňůra je opatřena dvojpólovou vidlicí a je připojena k elektronické jednotce řetězu, umístěné v ovládací skříňce. Světelná část řetězu je nastálo umístěna v plastovém dekorativním krytu ve tvaru hvězdy s vánočními motivy.

Výrobce není znám. Na samolepicím štítku umístěném na obalu je nápis VÁNOCE BUJNÝ, číselný údaj ITEM NO: M1605 a EAN: 4561324161403. Na dvoupólové vidlici je označení 2,5A/250V, označení CE neodpovídá tvarem ani velikostí předepsanému vzoru a chybí značka ochrany třídy II (dvojitý čtverec). Na elektronické jednotce jsou informace o jednotlivých režimech svícení (světelných efektech) uvedeny v anglickém jazyce.

Příčiny nebezpečnosti

Elektronická jednotka (ovladač), zajišťující přerušování svícení (blikání), je uzavřena v krytu, který však není ke kabelu řetězu bezpečně připevněn. U výrobku zapojeného do sítě může proto při neopatrném užívání dojít k vytržení vodiče z ovladače a následným kontaktem uživatele s živou částí k následnému úrazu elektrickým proudem. Také rozměry dvoupólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru. Výrobek není vybaven všemi potřebnými informacemi, což může vést při nesprávném používání výrobku k nebezpečí úrazu.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila kontrolované osobě zákaz distribuce výrobku a nařídila jeho stažení z distribuce.