|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Závady zjištěné u PHM v prosinci – nízký bod vzplanutí

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - prosinec 2015)

(Praha, 22. leden 2016) K laboratorním rozborům odebrala v prosinci 2015 Česká obchodní inspekce 
u čerpacích stanic dle harmonogramu celkem 180 vzorků pohonných hmot. Odchylky od jakostních norem byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty a jednoho vzorku směsného paliva SMN 30. Ve všech třech případech byl zjištěn velmi nízký bod vzplanutí, v případě směsného paliva byla naměřená hodnota o více než o polovinu nižší, než stanoví příslušná technická norma. Jedná se o závadu 
v důsledku nedbalosti, která ukazuje na možnou kontaminaci nafty benzínem, což zhoršuje viskozitu a mazivost paliva. Přestože kontrolované vzorky ostatních pohonných hmot byly bez závad, zvýšil se 
v prosinci poměr nevyhovujících vzorků oproti listopadu (1,0 %) na 1,7 %. Zákazy prodeje byly vydány celkem na 2442 litrů nejakostních paliv za 70 712 Kč.

V průběhu prosince 2015 byly inspektory České obchodní inspekce v rámci celoročního sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky (dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot), odebrány u čerpacích stanic k laboratorní kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85.

Výsledky kontroly

Z pohonných hmot kontrolovaných v prosinci nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 3 vzorky, což představuje 1,7 % z  celkového počtu 180 odebraných vzorků.

- Motorové nafty

V prosinci bylo odebráno a kontrolováno celkem 78 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy, neboť nevyhověly jakostnímu parametru bod vzplanutí. Jeho minimální hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C, ale u prvního vzorku bylo naměřeno 38,5 °C, u druhého 33,5 °C. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

- Směsné palivo (SMN 30)

Ve sledovaném období bylo odebráno celkem 10 vzorků této pohonné hmoty a jakostním parametrům stanovených příslušnou technickou normou nevyhověl 1 vzorek. V jakostním parametru bod vzplanutí byla naměřena hodnota 25,0 °C, avšak minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C. Zbylé vzorky vyhověly v jakostních parametrech stanovených ČSN 656508 (2013) – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující metylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci prosinci byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 78 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 65 vzorků. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků sledovaných pohonných hmot laboratorními rozbory zjištěno.

Uložená opatření

Zákaz prodeje pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI), uložila Česká obchodní inspekce v prosinci na 1510 litrů motorové nafty v hodnotě 44 243 Kč a na 932 litrů směsného paliva SMN 30 v hodnotě 26 468,80 Kč.

Závěr

V prosinci 2015 byly laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot prokázány odchylky od jakostních norem u dvou vzorků motorové nafty a jednoho vzorku směsného paliva SMN 30. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci prosinci 2015 to oproti měsíci listopadu představovalo zhoršení 0,7 %. Vyhodnocení celoroční kontrolní akce, zaměřené na monitorování a kontroly jakosti pohonných hmot a srovnání s rokem 2014 bude předmětem samostatné zprávy.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot prosinec 2015

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - prosinec 2015