|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Dětská houpačka Beruška se při houpání převrací

(Praha, 30. březen 2016) Jaro je ideální čas k zařízení dětského koutku na zahradě nebo na terase, ale stejně jako v ostatních případech, i při výběru jednotlivých prvků vybavení je třeba dbát na bezpečnost dětí při jejich používání. Pokud však bude jedním z nich houpačka Beruška CULT, pak Česká obchodní inspekce spotřebitele před tímto výrobkem varuje. Její inspektoři zjistili, že houpačka může při běžném způsobu používání bezpečnost dětských uživatelů ohrozit, neboť se již při vychýlení přesahujícím 20° převrací. Česká obchodní inspekce vydala zákaz distribuce houpačky a nařídila její stažení z distribuce. Informace o nebezpečném výrobku byla následně notifikována v systému RAPEX pod číslem A12/0288/16. Jedná se o výrobek:

Zahradní dětská houpačka Beruška CULT

Značka:			Zahradní dětská houpačka Beruška CULT

Typ/číslo modelu:		20189B-LADYBUG/PO:970239

Čárový kód:			xx23428515/EAN 9 004181 302817

Kontaktní údaje na výrobce:	Price&Value Ltd., 1629 Ocean Centre, 5 Cantont RD, Kowloon, Hong Kong, Tel: +852-2730-6650, Fax: +852-2375-3303

Popis výrobku na obalu: 	Baumax Import&Logistik GmbH, P.O. No.: 970239, Kinderschaukel Mareinkäfer, 108(L)x77,5(B)x110)H)cm, KIDS SWING CHAIR, Lady bug, Menge 1 set, Vienna via Hamburg/Bremerhaven/Rotterdam, N.W.: 10 kg, G.W.: 11 kg, MSMT: 113x45x11 cm,

Země původu:	Made in China

Fotografie obalu výrobku

Popis výrobku

Zahradní houpačka se sedátkem zavěšeným na trubkové konstrukci má stříšku zhotovenou z barevné puntíkaté tkaniny z umělých vláken, stejně jako potah sedačky s motivy berušek.  Stříšku je možné naklonit do libovolné polohy pomocí nastavovacích šroubů.  Výrobek je zabalen v kartonové krabici.

Příčiny nebezpečnosti

Houpačka nemá žádné omezení zabraňující vychýlení v úhlu větším než  20°, který je uveden v návodu k použití jako bezpečný. Konstrukce výrobku rovněž není určena k pevnému připojení k podkladu a houpačka se již při vychýlení sedačky o 20° převrací dozadu. V takovém případě hrozí dítěti nekontrolovatelný pád dozadu a riziko poranění oblasti krku a hlavy kovovou konstrukcí stříšky převržené houpačky.  Při běžném a předpokládaném způsobu použití houpačky může už při vychýlení sedačky větším než 20° dojít k závažnému zranění dětských uživatelů.

Opatření

Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha uložil prodejci ochranné opatření, a to zákaz distribuce houpačky Beruška CULT a její stažení z distribuce. Informace o nebezpečném výrobku byla po nahlášení kontaktnímu bodu na MPO zveřejněna v systému RAPEX pod číslem  A12/0288/16.