|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Jakost motorových paliv se v dubnu mírně zhoršila

(Průběžná zpráva za duben 2016)

(Praha, 23. květen 2016) V dubnu odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole u čerpacích stanic celkem 224 vzorků pohonných hmot, z nichž 4 nevyhověly jakostním ukazatelům stanoveným příslušnými technickými normami. Oproti měsíci březnu 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení poměru nejakostních paliv, a to z 1,5 % na 1,8 %. Tzv. nedbalostní odchylky byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a jednoho vzorku FAME. Neshoda s příslušnou normou byla zjištěna ve všech případech v jakostním parametru bod vzplanutí. Nedodržení stanoveného limitu bodu vzplanutí signalizuje kontaminaci pohonné hmoty nežádoucí příměsí, v případě motorové nafty například benzinem. Zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři v měsíci dubnu ve dvou případech, a to na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062 Kč.

Sledování a monitorování jakosti motorových paliv probíhá u čerpacích stanic na celém území České republiky dle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. V průběhu dubna 2015 byly ke kontrole jakosti odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85).

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 224 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v  dubnu nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 4 vzorky, tj. 1,8 %.

Motorové nafty

V  dubnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 103 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. Oba kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru bod vzplanutí. Hodnota tohoto jakostního parametru naměřená u prvního vzorku byla 44,5 °C, u druhého 46,5 °C. Minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je technickou normou ČSN EN 590(2014) Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení normou stanovena na 53,0 °C. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty sledované jakostní parametry splnily.

Směsné palivo

Odebrány a zkontrolovány byly ve sledovaném období 2 vzorky směsného paliva (SMN 30), z nichž jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí. Naměřená hodnota u tohoto vzorku byla pouze 20,5 °C, přestože minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je normou stanovena na 53,0 °C. Použití paliva s takto nízkou hodnotou bodu vzplanutí již představuje riziko poškození motoru vozidla. Druhý kontrolovaný vzorek splnil jakostní parametry stanovené ČSN 65 6508(2013) – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující metylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení.

FAME

Z celkem 4 odebraných a kontrolovaných vzorků FAME nevyhověl 1 vzorek. Odchylka byla zjištěna v jakostním parametru bod vzplanutí. Minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,5 °C, zatímco zkoušený vzorek měl bod vzplanutí 78,0 °C. Ostatní vzorky FAME vyhověly se sledovaných ukazatelích ČSN EN 14214+A1(2014) Kapalné ropné výrobky - Metylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 103 vzorků motorové nafty a obsah etanolu byl zkontrolován u 88 vzorků automobilových benzinů. Laboratorními rozbory nebylo překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u vzorků sledovaných pohonných hmot zjištěno.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v dubnu 2016 opatření spočívající v zákazu prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, ve dvou případech. Opatření bylo vydáno celkem na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062,21 Kč, a to na 1 771,9 litrů směsného paliva v hodnotě 45 892,21 Kč a na 7 300 litrů FAME v hodnotě 167 170 Kč.

Závěr

Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u dvou vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 1 vzorku FAME. Oproti měsíci březnu 2016 bylo v dubnu snížení poměru nejakostních vzorků zaznamenáno u motorové nafty a zhoršení 
u směsného paliva a FAME. V celkovém hodnocení tak došlo v dubnu 2016 oproti březnu 2016 ke zvýšení poměru nejakostních pohonných hmot z 1,5 % na 1,8 %.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2016

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – duben 2016