|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Pohonné hmoty za srpen téměř bez závad

(Praha, 27. září 2016) Pravidelné monitorování kvality a jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic v České republice bylo za měsíc srpen Českou obchodní inspekcí shledáno téměř bez závad. Z celkového počtu 230 odebraných vzorků nevyhověl jakostním požadavkům 1 vzorek motorové nafty.

Česká obchodní inspekce v rámci pravidelných měsíčních kontrol provedla v měsíci srpnu odběr vzorků pohonných hmot, konkrétně automobilové benziny, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG.  Kontrola jakosti byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Výsledky ukázaly, že z celkového počtu 230 vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných v měsíci srpnu 2016 nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům 1 vzorek motorové nafty, což představuje 0,4% nevyhovujících. Kontrolovaný vzorek neodpovídal dané kvalitě v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy u tohoto vzorku byla naměřena hodnota 49,0°C, avšak minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0°C.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období - srpen 2016, byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 108 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 89 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

V měsíci srpnu bylo inspektory ČOI zjištěno, že oproti měsíci červenci 2016 došlo k mírnému zhoršení u odebraných vzorků motorové nafty z  0,0% na 0,9%. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo v měsíci srpnu 2016 v porovnání s červencem 2016 zaznamenáno mírné zhoršení z 0,0% na 0,4%.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v srpnu 2016

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – srpen 2016