|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Když bezpečností zábrana není bezpečnostní

(Brno, 31. ledna 2016) Bezpečné pomůcky určené dětem jsou často praktickým pomocníkem pro všechny rodiče, kteří chtějí své děti ochránit před případnými úrazy. Česká obchodní inspekce se tentokrát zaměřila na kontrolu bezpečnostní zábrany pro děti do 2 let, která může při běžném používání ohrozit jejich zdraví a bezpečnost. V tomto případě, zábrana TEC TAKE, nevyhověla požadovaným parametrům.

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolu kovové bezpečnostní zábrany, která má malému dítěti ve věku do 24 měsíců zamezit vstup do pro něho nebezpečných či nevhodných prostor. Kovová bezpečnostní zábrana se obvykle používá v domácnostech, kde je možné ji připojit do dveřního otvoru nebo ke schodišti.

ČOI na základě zjištění, provedených v akreditované laboratoři podle požadavků technické normy ČSN EN 1930:2011, vyhodnotila, že zábrana nevyhověla v následujících parametrech:

- výrobek nevyhověl požadavkům na chemickou bezpečnost, laboratoř zjistila překročení povolených limitů u chemických prvků jako je olovo, baryum a chrom

- otevírací a zavírací systém, k uvolnění otevíracího systému je potřeba jen jeden úkon, při běžném a předpokládaném použití zábrany není možné vyloučit, že jí dítě samo otevře a zábrana tak ztratí svou ochrannou funkci

- nebezpečí od vyčnívajících částí, možné zachycení části oděvu dítěte či doplňků oděvu o konstrukční části zábrany

- bezpečnostní informace nejsou uvedeny přímo na výrobku v českém jazyce a rovněž instrukce pro použití bezpečnostní zábrany neobsahují všechny podstatné informace požadované normou

Regionální Inspektorát ČOI Jihomoravského a Zlínského kraje, který kontrolu prováděl, rozhodl o okamžitém stažení tohoto nebezpečného výrobku z trhu, v souladu s ustanovením § 7 odst. 2, písm. g) zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Informace o nebezpečné zábraně byla nahlášena do celoevropského systému RAPEX, kde byly veškeré dostupné údaje zveřejněny pod číslem notifikace A12-1639-16.

Identifikační údaje výrobku:

Bezpečnostní zábrana TEC TAKE

Značka:				Turschutzgitter Kunststoff

Typ / číslo modelu:		SD1001, ITEM NO: 400847

Čárový kód:			EAN 4260182876794

Kontaktní údaje distributora:	TecTake GmbH, Tauberweß 41, DE 97999 Igershern

Kontaktní údaje obchodníka:	TecTake s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

Fotografie výrobku z internetových stránek prodejce

Fotografie údajů uvedených na kartonové krabici (obalu výrobku)