|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V březnu kontrola jakosti PHM zaznamenala mírné zhoršení

(Praha, 27. duben 2017) Česká obchodní inspekce při pravidelné kontrole jakosti pohonných hmot v měsíci březnu zaznamenala mírné zhoršení. Z celkového počtu 246 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 5 odebraných a laboratorně kontrolovaných vzorků, což je o 2 nevyhovující vzorky více než v měsíci únoru.  V rámci kontrol inspektoři vydali zákaz prodeje na 19 417 litrů automobilového benzínu a motorové nafty v celkové hodnotě téměř 590 tisíc korun.

Česká obchodní inspekce v měsíci březnu 2017 odebrala u čerpacích stanic v ČR 246 vzorků automobilových benzin, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85. Jakostním požadavkům nevyhovělo 5 odebraných vzorků, což představuje 2 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce kontroluje a sleduje jakost pohonných hmot formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v tomto období odebráno a kontrolováno celkem 94 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Destilační zkouška – předestilovaný objem při 70°C, naměřeno 18,2% V/V (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 20% V/V), předestilovaný objem při 100°C, naměřeno 33,5% V/V (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 44,0% V/V), předestilovaný objem při 150°C, naměřeno 56,5% V/V (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 74,0% V/V) a konec destilace“, naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 323,3°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0 ̊C). Vzorek dále nesplnil jakostní parametry „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM“, naměřená hodnota 75,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5) a „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM“, naměřená hodnota 85,1 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v březnu 2017 odebráno a kontrolováno celkem 123 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 4 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly ve dvou případech shodně 46,5°C, u zbývajících dvou vzorků 48,5°C a 51,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl ČOI kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 123 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 94 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v měsíci březnu 2017 uložila ve 4 případech zákazy prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené právním předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 1 711 l automobilového benzinu v hodnotě 52 869,90 Kč a 17 706 l motorové nafty v hodnotě 533 810,80 Kč.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:   č. 1  - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot březen 2017 (2 strany)

č. 2 -  Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – březen 2017 (2 strany)