|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V říjnu nevyhovělo 6 vzorků PHM

(Praha, 14. listopadu 2016) Česká obchodní inspekce provedla v měsíci říjnu u čerpacích stanic v celé ČR kontrolu jakosti pohonných hmot. Stanoveným požadavkům nevyhovělo 6 odebraných vzorků, což je v tomto roce jedno z nejvyšších zjištění. Stejný počet nevyhovujících vzorků zjistila ČOI i v červnu tohoto roku. Za porušení právních předpisů vydali inspektoři zákaz prodeje na 27 260 litrů automobilového benzinu v hodnotě téměř 800 000 korun.

V průběhu měsíce října uskutečnila Česká obchodní inspekce kontrolu jakosti pohonných hmot u více než 130 čerpacích stanic. Konkrétně se jednalo o automobilový benzin, motorovou naftu, LPG, CNG a Etanol E85.  Kontrola byla prováděna formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů, kdy z celkového počtu odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 6 vzorků, což představuje 2,4 procenta.

Výsledky kontrol

Automobilový benzín

V měsíci říjnu 2016 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 100 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jednalo se o jakostní parametr „Síra.“ Naměřené hodnoty tohoto parametru u prvního vzorku bylo 22,9 mg/kg a u druhého 33,6 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 13,0 mg/kg). Druhý kontrolovaný vzorek zároveň nesplnil jakostní parametr „Vzhled,“ kdy byla zjištěna přítomnost mechanických nečistot. Třetí nevyhovující vzorek automobilového benzinu nesplnil stanovené hodnoty jakostních parametrů „Destilační zkouška – konec destilace,“ naměřená hodnota  256,8°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0°C), dále „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM,“ naměřená hodnota 94,0 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6) a „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM,“ naměřená hodnota 84,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorová nafta

Ve sledovaném období bylo odebráno a kontrolováno celkem 117 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Dva kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „Bod vzplanutí.“ Naměřené hodnoty tohoto parametru byly 47,0°C a 40,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Třetí vzorek nesplnil jakostní parametr „Destilace – 95% (V/V) předestilovaného objemu.“ Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 374,4°C (maximální hodnota včetně zahrnutí nejistoty měření je  365,0°C).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 (2014) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Dále byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 117 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 100 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., ve dvou případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 27 260 litrů automobilového benzinu v hodnotě 795 426 korun.

Závěr

Inspektoři ČOI zjistili oproti měsíci září zhoršení u odebraných vzorků automobilových benzinů z 1,2% na 3,0% a motorové nafty z 0,9% na 2,6%. Ke zlepšení došlo u vzorků LPG pro pohon z 4,2% na 0,0%. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo v měsíci říjnu v porovnání s měsícem září zaznamenáno zhoršení z 1,4% na 2,4%.