Co se inspektorům nelíbilo na Matějské pouti

(Praha, 20. březen 2012) Matějská pouť je pro Pražany a další tisíce návštěvníků neklamnou předzvěstí jara, i když ruce ještě schovávají do rukavic a dětem červenají nosy. Jako každoročně do Parku kultury a oddechu v Praze zamířili také inspektoři České obchodní inspekce, aby zkontrolovali, jak dodržují provozovatelé pouťových atrakcí povinnosti stanovené zákony na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.  Spokojeni odtamtud však neodcházeli, při kontrolách ve dnech 6., 7. a 13. března 2012 prověřili 39 provozovaných atrakcí 15 provozovatelů a u 9 z nich zjistili závady. Okamžitě na místě byla uložena opatření k nápravě.

Provozování prostředků lidové zábavy je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele poskytování služby spotřebiteli. Ve dnech 6., 7. a 13. března 2012 byla současně provedena kontrola poskytovatelů služby a také kontrola technické dokumentace potřebné pro provozování této činnosti. Všechny provozované prostředky prošly před zahájením sezony 2012 roční kontrolou technického stavu společnosti Pragolet, s. r. o., která zařízení schválila pro provoz.

Kontrola byla zaměřena nejen na splnění požadavků při uvedení nových výrobků na trh, ale i na způsob jejich umístění a stavby. Při posouzení atrakcí bylo přihlédnuto k ČSN EN 13 814 Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky – Bezpečnost. Vizuálně byly inspektory kontrolovány např. jednotky pro pasažéry, výška nástupu, pokyny pro zákazníky v českém jazyce, ale také vyrovnání povrchu terénu nebo stabilita a kotvení nafukovacích atrakcí. Pracovníci  ČOI zkontrolovali celkem 39 provozovaných prostředků lidové zábavy u 15 provozovatelů a závady zjistili u 9 provozovaných atrakcí. Všechny zjištěné závady byly následně ve stanoveném termínu odstraněny.

Zjištěné závady:

- vysoká nástupní plocha dětského podlahového kolotoče – manéžky. Dle normy povoleno 24 cm, v jednom případě byla výška nástupu 53 cm, ve druhém dokonce 73 cm. To znamená, že hrozí pád pasažéra při výstupu i nástupu na atrakci s následným úrazem (2 zjištění)

- vysoký nástupní schod na atrakci Lochneska - 53 cm. Hrozí pád pasažéra při výstupu i nástupu na atrakci s následným úrazem (2 zjištění)

- vysoký nástup na autodrom - 55 cm. Hrozí pád pasažéra při výstupu i nástupu na atrakci s následným úrazem (1 zjištění)

- ostré řezné hrany laminátové části labutě v dosahu pasažéra (1 zjištění)

- proražená gondola centrifugy s ostrými hranami (1 zjištění)

- neukotvený nafukovací hrad – možnost úrazu při náhlém poryvu větru (k podobnému úrazu došlo v roce 2009 na nafukovací atrakci v Praze na Proseku). Porušena ČSN EN 14960 – Nafukovací hrací zařízení – bezpečnostní požadavky (1 zjištění)

- chybějící pokyny pro návštěvníky při vstupu na atrakci Katapult, konkrétně informace, že „Tuto atrakci nesmějí používat osoby s omezením“ – např. do stanovené výšky, s konkrétní zdravotní indispozicí apod. (1 zjištění)

- formální závada při uvedení výrobku na trh výrobcem – závady v prohlášení o shodě (1 zjištění).

Závěr:

Vzhledem k domu, že došlo na Matějské pouti k úrazu, budou i nadále prostředky lidové zábavy pod dozorem ČOI, a to i přesto, že za bezpečnost uživatelů při jejich provozu odpovídá v plném rozsahu provozovatel atrakce. V případě mimořádné události musí posoudit a určit míru jeho odpovědnosti orgány činné v trestním řízení. Česká obchodní inspekce se takovým případem zabývá, pokud je vyzvána policií ke spolupráci.

Popsané závady jsou zřejmé z následujících fotografií, pořízených v průběhu kontrol ČOI: