Výsledky kontrol paliv u čerpacích stanic v květnu

(Jakost pohonných hmot - květen 2012)

(Praha, 21. červen 2012) Před nadcházející letní sezónou je to pro řidiče dobrá zpráva. V květnu byly výsledky kontrol odebraných pohonných hmot ve většině případů bez zjištěných vad jakosti. Z celkem 236 vzorků paliv nevyhovělo stanoveným jakostním kritériím 5 vzorků, konkrétně 4 vzorky nafty a jeden vzorek benzínu. Kontroly pokračují ve stanoveném rozsahu i v letních měsících.

V průběhu května byly předmětem kontroly všechny pohonné hmoty prodávané u čerpacích stanic na území České republiky. Ke kontrole jakosti v laboratoři bylo odebráno celkem 236 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85. Jakostním požadavkům nevyhovělo 5 vzorků, tj. 2,1 %. Závady byly zjištěny u vzorků motorového benzinu a motorové nafty.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Rok 2012 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | celkem |
| Leden | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,7 |
| Únor | 0,0 | 3,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Březen | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Duben | 0,0 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Květen | 1,1 | 3,7 | 0,0 | neodebrán | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,1 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Výsledky kontrol

Z kontrolovaných 107 vzorků motorové nafty nevyhověly 4 vzorky (3,7 %) požadavkům příslušné jakostní normě. U 3 vzorků (2,8 %) byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. V jednom případě (0,9 %) vzorek nevyhověl teplotě předestilovaného 95 % objemu, která byla vyšší oproti požadavku technické normy.

Z 92 odebraných vzorků motorových benzinů nevyhověl požadavkům jakostních norem 1 vzorek (1,1 %), u něhož byly zjištěny závady v obsahu ethanolu a destilační zkoušce, vzorek nevyhověl v předestilovaném objemu při 100°C a konci destilace.

Výsledky podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v příloze.

V měsíci květnu nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách. Průměrná hodnota obsahu FAME vzorků motorové nafty kontrolovaných v květnu byla 3,4 % objemových a maximum 7,3 % objemových. Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových benzinech byl 3,6 % objemových a maximální obsah 46,1 % objemových.

Závěr

Rozbory odebraných vzorků prokázaly závady od jakostních norem u 4 vzorků motorového nafty a 1 motorového benzinu. U motorové nafty došlo ke zlepšení zjišťované jakosti z 9,1 % na 3,7 %. U motorového benzinu došlo naopak ke zhoršení jakosti, a to z 0,0 % na 1,1 %. Požadavkům příslušné jakostní normě vyhověly odebrané vzorky směsné motorové nafty (SMN 30), LPG  a CNG.

Přestože z květnových výsledků kontrol jakosti vzorků pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí je zřejmé, že jsou celkově lepší než v dubnu (o 1,6 %), budou kontroly s nastávající letní turistickou sezónou pokračovat ve stejné intenzitě

Z celkového počtu 236 odebraných vzorků bylo 6 odzkoušeno s využitím mobilní laboratoře. U 1 čerpací stanice byl vydán zákaz prodeje nevyhovující motorové nafty do doby zjednání nápravy.

Přílohy:  Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot květen 2012

Monitoring a sledování pohonných hmot leden – květen 2012

Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO