V červnu ČOI zjistila v jakosti pohonných hmot více závad

(Průběžná zpráva za červen a 1. pololetí roku 2012)

(Praha, 18. červenec 2012) Více než dvojnásobně se oproti květnovým výsledkům zvýšil počet nejakostních vzorků pohonných hmot odebraných v červnu Českou obchodní inspekcí. Z celkového počtu 221 kontrolovaných nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 % (v květnu 2,1 %). Z toho byly u 4 vzorků benzinu Super 95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG zjištěné odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami. Česká obchodní inspekce bude nadále situaci na trhu s palivy monitorovat a v rámci možností plánuje další zvýšení počtu odebraných vzorků.

Vzorky paliv ke kontrole jakosti byly průběžně odebírány u čerpacích stanic na území České republiky. Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot provádí ČOI podle ustanovení zákona č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb. V průběhu června 2012 bylo celkem zkontrolováno 221 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 %.

Výsledky kontrol v červnu

V měsíci červnu byly zjištěny závady u 4 vzorků motorového benzinu, 5 vzorků motorové nafty, 2 vzorků směsného paliva a 1 vzorku LPG. U 7 vzorků z celkem 12 nevyhovujících (tj. 4 vzorků benzinu Super95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG) byly odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2012 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | Celkem |
| Leden | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,7 |
| Únor | 0,0 | 3,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Březen | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Duben | 0,0 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Květen | 1,1 | 3,7 | 0,0 | neodebrán | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,1 |
| Červen | 4,6 | 5,1 | 40 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |

*  v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Z  98 odebraných vzorků motorové nafty nevyhovělo požadavkům příslušné jakostní normy celkem 5 vzorků (5,1 %). U 2 z nich byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí, ve dvou případech nevyhověly vzorky teplotě předestilovaného 95 % objemu (teplota byla vyšší oproti technické normě) a jeden z nich i parametru předestilovaného objemu při 350°C. V jednom případě byl překročen limitní obsah síry. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v příloze.

U motorových benzinů nevyhověly požadavkům na stanovenou jakost 4 vzorky (4,6 %) z 87 kontrolovaných.  Ve všech  čtyřech případech (4,6 %) byla zjištěna nižší oktanová čísla výzkumnou (OČVM) i motorovou metodou (OČMM) a 3 vzorky (3,4 %) nevyhověly ani v jakostním parametru konec destilace.

Z celkového počtu 5 odebraných a odzkoušených vzorků směsné motorové nafty (SMN 30) nevyhověly 2 vzorky (40,0 %), a to v bodu vzplanutí.

U LPG nevyhověl požadavkům jakostních norem 1 vzorek z 23 odebraných (4,3 %), u něhož bylo zjištěno nižší oktanové číslo (OČMM).

Závěr

Jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí se v červnu oproti květnu výrazně zhoršila, a to z 2,1 % na 5,4 %. Rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u 4 vzorků motorového benzinu, 5 vzorků motorových naft, 2 vzorků směsné motorové nafty (SMN 30) a 1 vzorku LPG. Bez zjištění prošly kontrolou jakosti vzorky FAME, CNG a Ethanolu E85.  Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo v měsíci červnu zjištěno.

U motorové nafty došlo v červnu ke zhoršení zjišťované jakosti z  3,7 % na 5,1 %, u benzinu je rozdíl oproti květnu ještě vyšší - z 1,1 % na 4,6 %. Požadavkům příslušných jakostních norem rovněž nevyhověl jeden vzorek LPG, tj. 4,3 %, a také 2 vzorky směsné motorové nafty SMN 30, což představuje vzhledem k nízkému počtu odběrních míst a odebraných vzorků 40,0 %.

Z celkového počtu 221 odebraných vzorků bylo 6 odzkoušeno s využitím mobilní laboratoře. Tyto vzorky vyhověly požadavkům příslušných norem.

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2011 a 2012

V 1. pololetí  roku 2012 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 jakost pohonných hmot zlepšila, a to i přes odchylky v jednotlivých měsících roku. V období ledna až června 2012 zkontrolovala ČOI jakost celkem 1377 odebraných vzorků paliv, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 50 vzorků, tj. 4,3 %. Za stejné období loňského roku bylo ke kontrole odebráno 1143 vzorků a nevyhovělo 49 vzorků, tj. 4,3 %.  Za prodej nejakostních pohonných hmot bylo pravomocně uloženo  v 1. pololetí 41 pokut v celkové výši 11,2 mil. Kč.

Jen nízký pokles nejakostních vzorků zaznamenaly motorové nafty, a to z 1,7 % na 1,2 % , a  benziny - z 5,7 % na 5,3 %. K výraznějšímu zlepšení jakosti došlo u FAME a Ethanolu E85. Naopak zvýšení počtu nevyhovujících vzorků bylo zaznamenáno u směsného paliva (z 13,8 % na 20,8 %) a u LPG (z 0 % na 2,0 %). Vyšší procento nevyhovujících vzorků směsného paliva (SMN 30) a zkapalněného ropného plynu LPG v roce 2012 je důsledkem nižšího počtu odběrů vzorků vzhledem k menšímu počtu odběrných míst.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | celkem |
| 1. pol. 2011 | 1,7 | 5,7 | 13,8 | 25,0 | 0 | 0 | 28,6 | 4,3 |
| 1. pol. 2012 | 1,2 | 5,3 | 20,8 | 9,1 | 2,0 | 0 | 0 | 3,6 |

*  v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Souběžně se standardními odběry vzorků byly na čerpacích stanicích v 1. pololetí operativně kontrolovány pohonné hmoty s využitím mobilní laboratoře a terénních pracovníků společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Cílem těchto operativních kontrol bylo zejména rychlé prověření podání spotřebitelů a zásahy při podezření na závažné porušení jakosti paliv. Předností využití mobilní laboratoře je, že v případě, kdy je potvrzen prodej nejakostního paliva, lze okamžitě uložit zákaz jeho prodeje do doby zjednání nápravy, a tím účinně chránit spotřebitele.

Z celkového počtu 1377 vzorků bylo 31 vzorků odebráno s využitím mobilní laboratoře. Prodej nejakostního paliva byl prokázán ve třech případech, kdy byl následně uložen zákaz prodeje nevyhovující pohonné hmoty do doby zjednání nápravy.

Z důvodů zvýšeného výskytu nekvalitních pohonných hmot v tržní síti bude Česká obchodní inspekce nadále situaci na trhu s palivy monitorovat a v rámci možností odběr vzorku ještě zvýší.  Při šetření podání spotřebitelů bude i nadále provádět operativní kontroly s využitím mobilní laboratoře.

Přílohy: 	Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červen 2012

Monitoring a sledování pohonných hmot leden – červen 2012

Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO