|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V listopadu horší jakost benzinů, nafty i LPG

(Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v listopadu 2012)

(Praha 18. prosinec 2012) Kontroly jakosti vzorků pohonných hmot odebraných v průběhu listopadu u čerpacích stanic na celém území České republiky zjistily nedostatky kromě benzinů a nafty také u LPG. Z celkem 357 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, u nichž byly zjištěny převážně tzv. nedbalostní odchylky, jejichž příčinou bývá provozní nekázeň. Ve dvou případech – u benzinu BA 95-Super a jednoho vzorku LPG, byly zjištěny závažné odchylky, které zakládají důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s palivem. Zvýšené kontroly a odběry pohonných hmot budou pokračovat až do konce prosince.

Ke kontrolám jakosti benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85 prováděným formou odběru vzorků u čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky, opravňuje Českou obchodní inspekci zákon o pohonných hmotách.

Z celkového počtu 357 vzorků odebraných a kontrolovaných v měsíci listopadu 2012, nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 3,4 %. Závady byly zjištěny u motorových benzinů, motorových naft a alternativního paliva LPG.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2012 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | Celkem |
| Leden | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,7 |
| Únor | 0,0 | 3,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Březen | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Duben | 0,0 | 9,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Květen | 1,1 | 3,7 | 0,0 | neodebrán | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,1 |
| Červen | 4,6 | 5,1 | 40 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| Červenec | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Srpen | 4,3 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 3,8 |
| Září | 1,8 | 4,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Říjen | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Listopad | 2,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Ze 158 odebraných vzorků motorových benzinů nevyhověly požadavkům jakostních norem 4 vzorky. U tří vzorků nebyl dodržen jakostní požadavek na průběh destilace. Jeden vzorek současně nevyhověl stanovenému jakostnímu požadavku v parametru kyslíkaté látky a kyslík a překročil přípustnou hranici bioložky. Naměřená hodnota byla 6,1 % V/V Jakostní norma připouští maximální obsah etanolu 5,2 % V/V (hodnota vyšší než 5,3 % V/V znamená výrobní neshodu nebo úmyslnou manipulaci s palivem).

U motorových naft nevyhovělo 6 vzorků ze 163 odebraných, a to nižším bodem vzplanutí, než stanoví příslušná norma. Toto porušení bývá způsobeno nedodržením provozní kázně při přepravě či manipulaci s palivem, s největší pravděpodobností se jedná o kontaminaci nafty benzínem.

V průběhu listopadu bylo odebráno 24 vzorků alternativního motorového paliva LPG. Z toho 2 vzorky nevyhověly jakostnímu požadavku na oktanové číslo motorovou metodou (OČMM).

Údaje o jednotlivých pohonných hmotách, které nevyhověly sledovaným jakostním parametrům, jsou uvedeny v příloze.

Závěr

Laboratorní rozbory pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí v listopadu prokázaly odchylky od jakostních norem u 4 vzorků motorových benzinů, 6 vzorků motorových naft a dvou vzorků LPG. Po vyhodnocení výsledků kontrol jakosti motorových paliv je zřejmé, že ve srovnání s předchozím měsícem počet nejakostních vzorků výrazně vzrostl, a to z 1,3 % v říjnu na 3,4 % v listopadu. Ke zhoršení jakosti došlo u motorových benzinů, motorových naft a bylo zaznamenáno i u LPG. Odebrané vzorky ostatních druhů motorových paliv všem stanoveným požadavkům příslušných jakostních norem vyhověly.

V měsíci listopadu bylo při operativních kontrolách jakosti motorových paliv při šetření podnětů spotřebitelů využito při 6 kontrolách mobilní laboratoře. Podezření spotřebitelů na prodej nejakostních pohonných hmot se v těchto případech nepotvrdila. Kontroly čerpacích stanic a odběry vzorků pohonných hmot budou pokračovat až do konce prosince.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot listopad 2012

Monitoring a sledování pohonných hmot leden – listopad 2012

Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO