|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Zjištění ČOI: V dubnu nekvalitní benziny, nafty a směsné palivo

(Průběžná zpráva o kontrole jakosti pohonných hmot v dubnu 2013)

(Praha, 21. květen 2013) V průběhu dubna odebrali inspektoři ČOI u čerpacích stanic celkem 167 vzorků pohonných hmot ke kontrole jakosti, z nichž nevyhovělo 8 vzorků. „Jakost jednotlivých druhů pohonných hmot kolísá, v dubnu byl poměr zjištění v tomto roce nejvyšší,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Zatímco v březnu byl horší průměr u motorové nafty a lepší u automobilových benzinů, v dubnu je tomu naopak. V intenzitě kontrol motorových paliv však nelze polevit, okamžitě by to pocítili spotřebitelé na snížení jakosti.“

Česká obchodní inspekce monitoruje jakost a odebírá vzorky pohonných hmot dle zákona o pohonných hmotách, příslušné vyhlášky a technických norem (zák. č. 311/2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb.).

U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky bylo v průběhu měsíce dubna odebráno ke kontrole jakosti celkem 167 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 vzorků, tj. 4,8 %.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období r. 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |

* -v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v číslech |
| --- |
| Období r. 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Ethanol* E85 | celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Výsledky kontrol

V měsíci dubnu 2013 byly zjištěny závady u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů, motorové nafty a směsného paliva.

Automobilové benziny

Odebráno a zkontrolováno bylo 53 vzorků benzinů a požadavkům norem - jakostnímu ukazateli konec destilace, nevyhověly celkem 3 vzorky (5,7 %). Jeden vzorek nesplnil také další jakostní ukazatele: předestilovaný objem při 100 ˚C, předestilovaný objem při 150 ˚C, indukční perioda a obsah metanolu. Míra porušení jakosti u tohoto vzorku byla posouzena jako úmyslná manipulace s motorovým palivem. Dalších 50 vzorků motorových benzinů požadavky příslušných technických norem splnilo.

Motorové nafty

Odebráno a zkontrolováno bylo celkem 74 vzorků motorové nafty, z nichž požadavkům příslušné jakostní normy nevyhověly 3 vzorky (4,1 %). U všech 3 vzorků byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. Ostatní vzorky nafty ve všech ukazatelích vyhověly příslušné technické normě.

Směsné palivo

Ve sledovaném měsíci bylo odebráno a zkontrolováno celkem 9 vzorků směsného paliva (SMN 30), z nichž nesplnily požadavky příslušné technické normy 2 vzorky (22,2 %). U jednoho vzorku byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí a druhý vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli obsah MEMK, (o 2,2 % V/V nižší - příslušná technická norma stanoví minimální obsah 29,2 % V/V). Ostatních 7 vzorků vyhovělo ve všech jakostních ukazatelích.

Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kritérií jsou uvedeny v příloze ke zprávě.

Biopaliva v pohonných hmotách

Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 74 vzorku motorových naft a obsah etanolu u 53 vzorků automobilových benzinů. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek bylo zjištěno u 1 vzorku motorového benzinu, který překročil obsah etanolu o 0,5 % V/V (příslušná technická norma stanoví maximální obsah etanolu 3,7 % V/V).

Závěr

Rozbory vzorků pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí v průběhu dubna 2013 prokázaly odchylky od jakostních norem u 8 vzorků ze 167 kontrolovaných vzorků paliv, a to u 3 vzorků automobilových benzinů, 3 vzorků motorové nafty a 2 vzorků směsného paliva. Ostatní vzorky pohonných hmot stanoveným požadavkům příslušných technických norem vyhověly.

Jakost pohonných hmot v měsíci dubnu ve srovnání s březnovými výsledky vykázala mírné zlepšení u motorové nafty, zhoršení u automobilového benzinu a směsného paliva. Paliva FAME, LPG a  CNG vyhověla požadavkům příslušných technických norem. Etanol E-85 nebyl z důvodu nízkého počtu odběrných míst kontrolován.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2013

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – duben 2013

Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO