|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Při koupi žebříků kontrolujte pevnost patek

(Vyhodnocení první společné dozorové akce zaměřené na bezpečnost žebříků)

(Praha, 20. červen 2013) První kontrolní akce zaměřená na bezpečnost žebříků, jíž se zúčastnili kromě České obchodní inspekce také zástupci dozorových orgánů Belgie, Bulharska, Malty, Nizozemí, Slovinska a Španělska, byla jednou z částí společného mezinárodního projektu z roku 2010. Projekt byl zahájen v roce 2011, vyhledávací akce a odběry vzorků výrobků v jednotlivých státech proběhly v roce 2012. Akce byla zaměřena na ověření bezpečnosti opěrných, výsuvných a stupadlových žebříků, běžně prodávaných v jednotlivých členských státech a formálně byla ukončena 30. dubna 2013. „Účelem projektu byla kontrola, zda na trh uváděné žebříky splňují bezpečnostní kritéria technických norem, jsou řádně označeny a vybaveny informacemi pro spotřebitele,“ objasnil důvody účasti ČOI v projektu Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI, a dodal: „Ze sedmi žebříků odebraných na českém trhu byly zjištěny odstranitelné závady u dvou typů, prodej jednoho modelu stupadlového žebříku zn. Becco byl zakázán.“

Celkem bylo do projektu zahrnuto a zkouškám podrobeno 17 modelů stupadlových žebříků, 16 modelů výsuvných a víceúčelových žebříků a 4 modely opěrných žebříků. Z tohoto počtu bylo na českém trhu odebráno celkem 7 žebříků. Pro ověření jejich bezpečnosti v laboratoři „Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority“ ve Zwijndrechtu v Nizozemí byly použity zkušební postupy dle platné technické normy EN 131-2 a rovněž nově navržené a vyvíjené zkušební metody a postupy.

Tyto zatím běžně neprováděné testy byly zaměřeny na ověření stability horních dílů vícedílných žebříků do stran (tzn. odolnost proti zkroucení jednotlivých výsuvných dílů), na zátěžový test (opakovaně prováděné zatížení příčlí, stupadel a plošin po provedení zkoušek trvanlivosti) a odolnost proti podklouznutí na vybraných površích (keramické dlaždice a nerezový plech). Dále byla pozornost zaměřena na ověření vzdálenosti jednotlivých stupadel nejen od sebe, ale i od povrchu, na kterém byly žebříky postaveny (tato vzdálenost je důležitá hlavně při sestupu uživatele ze žebříku) a výšku madel (ta je důležitá pro stabilitu uživatele, pokud stojí na plošině stupadlového žebříku).

Předmětem ověřování byla rovněž srozumitelnost a názornost informací pro spotřebitele, které jsou běžně sdělovány pomocí piktogramů ap.

Cílem akce byl také rozvoj a zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem členských států v rámci EU, zmapování trhu a shromáždění informací a podkladů využitelných pro práci normalizačních orgánů CEN, které připravují novelizaci řady norem EN 131 tak, aby mohly být zařazeny mezi normy vyhlášené ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD).

Výsledky kontrol

V rámci České republiky bylo provedeno celkem 41 kontrol jednotlivých hospodářských subjektů, které vyrábějí, dovážejí či distribuují žebříky na tuzemském trhu. V průběhu těchto kontrol byly pro ověření bezpečnostních parametrů odebrány Českou obchodní inspekcí následující výrobky:

| Jméno / obchodní značka | Typ žebříku | Model | Výrobce | Dovozce | EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALVE | Výsuvný, víceúčelový 3x7 | HELPER typ 6620 | ALVE Ltd. Veřovice 80 |  | 8595038366201 |
| ALVE | Stupadlový 8x1 | EUROSTYL typ 2918 | ALVE Ltd. Veřovice 80 |  | 8595038329183 |
| ALPE | Výsuvný, víceúčelový 3x7 typ 447 | typ 40047 | Hymer – Leichtmetalibau GmbH & Co. KG, 88239 Wangen Käferhofen |  | 4019502329126 |
| KRAUSE | Vícekloubový 4x3 | 1309 B-Nr. 1220 | KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld |  | 4009199085009 |
| ZARGES | Stupadlový | Type Z 200 44146 | ZARGES CZ, Ltd. Hněvkovského 574/87 Brno |  | 4003866441464 |
| BECCO | Stupadlový | ZX 3015 |  | VEN Ltd. V Růžovém údolí 555 Kralupy n/Vl. | 8590499027524 |
| ZARGES | Opěrný | Eurostar Model 49111 | Zarges GmbH, Germany |  |  |

Všechny vzorky byly odeslány do akreditované laboratoře v Nizozemsku. Česká obchodní inspekce se na hrazení finančních nákladů spojených s testováním podílela jen okrajově, neboť laboratorní zkoušky byly hrazeny z finančních prostředků organizace PROSAFE, s níž ČOI v této oblasti úzce spolupracuje.

Výsledky zjištěné zkušebnou dle požadavků stávající technické normy:

Žebříky odebrané na českém trhu ve většině základních požadavků normám vyhověly. Závadou zjištěnou u tří typů žebříků byl nadměrný posun patek, případně jejich úplné oddělení v průběhu zkoušky (zatížení 150 N po dobu jedné minuty). Ztráta patek v průběhu používání může způsobit zaboření některé bočnice, vyrobené z dutých hliníkových profilů, do měkkého povrchu, což může snížit stabilitu výrobku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vadu odstranitelnou, byly kontrolovaným subjektům uloženy zákazy prodeje stupadlového žebříku zn. ALVE, typ 2918 a kloubového žebříku zn. Krause 1309 do doby odstranění tohoto nedostatku. Jejich výrobci byli o výsledku zkoušek informováni a neprodleně přijali příslušná nápravná opatření. U dovozce žebříků Becco, u kterého došlo po provedení zátěžových zkoušek kromě ztráty patek rovněž k deformaci spodních konců bočnic, byl vydán zákaz prodeje vadného typu žebříku.

Závěr

Výsledky akce prokázaly, že stávající řada norem EN 131 se přežila, je potřeba příslušné technické předpisy novelizovat a doplnit s ohledem na současné požadavky na bezpečnost. V rámci projektu proto byly podniknuty další aktivity, které měly poskytnout podstatné informace všem zainteresovaným subjektům, zejména normalizačním orgánům CEN. Veškerá dosavadní laboratorní zjištění, prováděná i nad rámec stávajících požadavků norem, jsou jim k dispozici, aby mohla být dále využita při přípravě norem i k dalším opatřením na trhu.

Vzhledem k tomu, že nově navržené zkoušky modelovaly situace, kdy nejčastěji dochází ke zraněním uživatelů žebříků, lze očekávat, že nabyté zkušenosti a výsledky společného projektu dozorových orgánů ze zemí, které se na akci podílely, napomohou při stanovení a následném zpřesnění bezpečnostních parametrů pro připravovanou revizi technické normy.