|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Spínané zdroje pro notebooky požadavkům EMC nevyhověly

(Zpráva z kontrol v rámci ADCO EMC kampaně za Českou republiku)

(Praha, 4. červenec 2013) V rámci mezinárodní ADCO EMC kampaně se na kontrolách spínaných zdrojů pro notebooky z hlediska jejich bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility podílela také Česká obchodní inspekce. „Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali tato elektrická zařízení, která jsou dodávána na trh jako náhradní díly, u 9 subjektů. Z 5 výrobků odebraných pro laboratorní ověření nevyhověly dva. V obou případech byla přijata příslušná opatření. Českého dovozce nevyhovujícího zdroje čeká správní řízení pro porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, další případ došetří vzhledem k sídlu dovozce do EU dozorový orgán v Nizozemsku, “ zhodnotil výsledky kontrolní akce Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Celostátní kontrolní akce „Spínané zdroje pro notebooky – ADCO EMC kampaň“ proběhla dle plánu kontrol v období od 9. 11. 2012 do 29. 3. 2013. V tomto období odborní pracovníci (inspektoři-specialisté z oddělení technické kontroly ČOI - Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha) provedli celkem 9 kontrol u hospodářských subjektů, z toho 7 u distributorů a 2 u dovozců. Touto dozorovou akcí se Česká obchodní inspekce zapojila do evropského projektu kontroly spínaných zdrojů pro notebooky a jiná podobná zařízení, dodávaných na trh jako náhradní díly.

Dozor byl zaměřen na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a příslušného nařízení vlády (NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility).

Spínané zdroje pro notebooky a jiná podobná zařízení jsou elektrická zařízení ve smyslu ust. § 1 nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Vztahují se na ně požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu ve smyslu ust. § 1 nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004) a jsou stanovenými výrobky dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Při kontrolách u 7 distributorů byly k výrobkům předloženy příslušné nabývací doklady. Písemné návody k použití v českém jazyce, obsahující i bezpečnostní upozornění a kopie ES prohlášení o shodě, byly předloženy ke všem kontrolovaným výrobkům.

Také při dalších dvou kontrolách u dovozců byla předložena písemná ES prohlášení o shodě i dokumentace, včetně návodů k použití v českém jazyce, a technická dokumentace pro posouzení shody. Posouzení shody byla vyhotovena v souladu s požadavky příslušných právních a technických předpisů na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Při kontrolách průvodní a technické dokumentace nebyly ve značení výrobků zjištěny nedostatky a všechny kontrolované výrobky nesly předepsané označení shody CE. Návody k používání a značení výrobků byly dostatečné, aby mohly být zdroje bezpečně používány.

Odběry kontrolních vzorků výrobků

Dle projektového zadání odebrali inspektoři ČOI pět vzorků výrobků, které byly odeslány ke zkouškám do německé laboratoře. Německá strana provedla částečné zkoušení zdarma na základě konsensu výběru zkoušek pracovní skupinou ADCO – EMC, ČOI jako účastník projektu hradila přepravní náklady.

Odebrané vzorky výrobků byly podrobeny následujícím zkouškám:

- z hlediska emise proudu vyšších harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě, které jsou vytvářeny zkoušeným zařízením (dle technické normy EN 61000-3-2:2006 + Al:2009 + A2:2009)

- na meze pro rušení šířené vedením na síťových svorkách (dle technické normy EN 55022:2010)

- na meze pro rušení šířené zářením (dle technické normy EN 55022:2010).

Průkazné zjištění nedostatku se týká pouze emise proudu vyšších harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě, které jsou vytvářeny zkoušeným zařízením, podle technické normy EN 61000-3-2:2006 + Al:2009 + A2:2009.

Výsledky kontrol vzorků univerzálních napájecích adaptérů

- univerzální napájecí adaptér „i-tec® Universal Slim Laptop Adapter Advance 90 W, ULPASLIM, EAN 8594047319796. Výrobek nevyhověl z hlediska emise proudu vyšších harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě, které jsou vytvářeny zkoušeným zařízením, podle technické normy EN 61000-3-2:2006 + Al:2009 + A2:2009. Kontrolovaná osoba uvedla na trh předmětný výrobek s označením CE i přesto, že nesplňuje technické požadavky na něj kladené.

- adaptér pro notebooky typ BXL-NBT-HP04, EAN 5412810149490. Výrobek nevyhověl z hlediska emise proudu vyšších harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě, které jsou vytvářeny zkoušeným zařízením, podle technické normy EN 61000-3-2:2006 + Al:2009 + A2:2009.

- univerzální napájecí adaptér UNIVERSAL AC ADAPTER, notebook power DC 12-24V, model: LD 9045 (na obale), model: LD90/100 LCD (na štítku výrobku). Výrobek nebyl zkoušen z důvodu údajného elektrického defektu vzorku zaslaného do zkušebny.

Výrobky - síťový zdroj zn. TRUST 90W notebook power adapter – black, obj. kód: JS263g, typ: 17566

a síťový napáječ stabilizovaný 15-16-18-19-20/6 A, 22 V - 24/5 A, 120 W, model MW 2103GS - základním technickým požadavkům vyhověly.

U dalších dvou distributorů nemohly být vzorky spínaných zdrojů k laboratornímu ověření odebrány vzhledem k jejich nedostatečnému počtu.

Opatření uložená v rámci kontrolní akce

U nevyhovujícího výrobku - adaptéru pro notebooky typ BXL-NBT-HP04, EAN 5412810149490, byly výsledky zkoušek a další dokumenty předány k došetření dozorovému orgánu v Nizozemsku, kde má sídlo dovozce do EU.

S dovozcem, který uvedl na trh České republiky stanovený výrobek s označením CE (univerzální napájecí adaptér „i-tec® Universal Slim Laptop Adapter Advance 90 W, ULPASLIM, EAN 8594047319796"), i přesto, že nesplnil technické požadavky na výrobek, bude vedeno správní řízení o uložení pokuty. Tímto jednáním porušila kontrolovaná osoba zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Výsledky kontrolní akce

| Termín konání kontrolní akce | 9. 11. 2012 - 29. 3. 2013 |
| --- | --- |
| Celkový počet kontrol v rámci kontrolní akce | 9 |
| Kontrola předložené dokumentace | 13 |
| Kontrola konkrétního výrobku (specifikace) | 13 |
| Celkový počet samostatných kontrol ČOI | 9 |
| Kontroly u distributora | 7 |
| Kontrola u dovozce do EU | 2 |
| Celkový počet kontrolovaných typů v rámci KA | 13 |
| Celkový počet odebraných vzorků výrobků v rámci KA | 5 |
| Z toho počet nevyhovujících vzorků | 2 |
| Statistika neshod - počet | 2 |
| Neshoda s předmětovou normou (laboratorní ověření bezpečnosti) | 2 |
| Počet správních řízení (dle § 19a odst. 3 písm. a) zák. č. 22/1997 Sb. | 1 |

Závěr

Závěrečná zpráva z kontrolní akce nebyla na evropské úrovni dosud zpracována. Bude předložena na zasedání pracovní skupiny ADCO – EMC v říjnu v irském Dublinu a následně také zveřejněna na webu ČOI. Česká obchodní inspekce jako účastník tohoto mezinárodního projektu provedla kontroly u 7 distributorů a dvou dovozců. Z odebraných pěti vzorků nevyhověly dva typy spínaných zdrojů stanoveným technickým požadavkům. S  dovozcem univerzálního napájecího adaptéru „i-tec® Universal Slim Laptop Adapter Advance 90 W, ULPASLIM, EAN 8594047319796, bude vedeno správní řízení. Ve druhém případě se jednalo o distributora, který splnění technických požadavků u výrobku - adaptéru pro notebooky, typ BXL-NBT-HP04, EAN 5412810149490, nemohl ovlivnit. Po předání veškeré dokumentace je toto zjištění  ČOI řešeno příslušným dozorovým orgánem v rámci EU - prověřením u nizozemského dovozce.