|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Nebezpečný vánoční osvětlovací řetěz může zkazit i léto

(Praha, 8. srpen 2013) S vánočními osvětlovacími řetězci se lze v prodeji setkat i uprostřed léta, přestože Vánoce jsou ještě v nedohlednu. Inspektoři České obchodní inspekce v západních Čechách zjistili v nabídce pro spotřebitele anonymní výrobek, který pro uživatele představuje vážné riziko. „Vlastní světelný řetěz CHIC FANTASY 40 SINOS MUSICAIS není řádně označen, pouze na dvoupólové vidlici má CE a informaci o napětí a proudu. Vzhledem k vadnému technickému provedení výrobku a použitému materiálu hrozí uživateli kontakt s živým vodičem a nebezpeční úrazu elektrickým proudem,“ řekl ke zjištěným příčinám nebezpečí Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Jedná se o výrobek:

Světelný vánoční řetěz – „CHIC FANTASY 40 SINOS MUSICAIS“

Země původu: dle označení Čína

Dovozce: dle označení TRAN MINH HAI Kolín

EAN 6978112960830

Výrobce světelného řetězu s vyměnitelnými světelnými zdroji, vybaveného elektronikou pro zvukové efekty – přehrávání melodie, není znám. Výrobek je opatřen přívodní šňůrou, ukončenou v ovládací skříňce elektronické jednotky. Hlasitost přehrávané melodie se ovládá otočným ovladačem na elektronické jednotce. Výrobek není žádným způsobem označen, pouze na dvoupólové vidlici je CE a uvedení jmenovitého napětí a proudu - 2,5 A, 250 V.

Přímo na obalu je mimo jiné uvedeno: „PROBADO EN LA FABRICA, NOC REGULADOR DE MUSICA, FOCOS DE REPUESTO INCLUIDOS, PARA USO INTERIOR“.  Na polepce obalu je dále uvedeno CE (CE nemá stanovenou grafickou podobu označení shody), „Země původu Čína, Dovozce: TRAN MINH HAI KOLÍN, Nevhodné pro děti, Technické údaje: Viz připevněný štítek!“ (ten však chybí). EAN: 6978112960830, návod k použití v českém jazyce je nečitelný.

Příčiny nebezpečnosti

Vedení světelného řetězu není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení ze svorek, nemá předepsanou tloušťku izolace ani průřez jádra vodiče.  V tomto případě lze předpokládat, že se uživatel může v případě vytržení či přetržení vodiče dotknout části pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem.

Předepsanému vzoru neodpovídají ani rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení. Při zasouvání vidlice proto může také dojít k úrazu uživatele elektrickým proudem. Délka vodiče mezi vidlicí a první objímkou neodpovídá předpisu. Návod k použití výrobku je vzhledem k velikosti písma a technickému provedení tisku nečitelný.

Přijatá opatření

ČOI distribuci uvedeného vánočního osvětlovacího řetězu zakázala a nařídila jeho stažení z trhu. Výrobek byl po zpracování kompletní dokumentace nahlášen do výstražného systému nebezpečných výrobků RAPEX.