Výsledky rozborů vzorků koloběžek odebraných při kontrole

Příloha k tiskové zprávě Dětské koloběžky

(Praha 27. srpen 2013) Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu jsou v nabídce pro spotřebitele výrobky – dětské koloběžky, které zejména pro dětské uživatele představují riziko úrazu. S ohledem na zjištěné nedostatky je více než pravděpodobné, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může dojít k vážnému poranění a úrazu dítěte.  ČOI prodej těchto výrobků zakázala a po zpracování veškerých potřebných dokladů budou všechny nevyhovující typy koloběžek nahlášeny kontaktnímu bodu MPO v rámci systému RAPEX.

Jde o tyto výrobky vyrobené v Číně:

Koloběžka Scooter Hello Kitty

Koloběžka Rollerboard SCOOTER

Koloběžka SCOOTGEAR

Koloběžka Best SCOOTER

1. Koloběžka Scooter Hello Kitty

Příčiny nebezpečnosti

- Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm (požadavek technické normy stanoví, že  pokud lze do mezery mezi pohyblivými prvky vsunout tyčinku o ø 5 mm, musí být možné vsunout i tyčinku o ø 12 mm),

- rukojeti na koloběžce mají ukončení o ø 31 mm (požadavek ø minimálně 40 mm),

- průměr předního kola je 98 mm (požadavek alespoň 120 mm),

- koloběžka není opatřena údajem o maximální doporučené hmotnosti uživatele, pro kterou je určena.

2. Koloběžka Rollerboard SCOOTER

Příčiny nebezpečnosti

- Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm,

- rukojeti na koloběžce mají ukončení o ø 32,5 mm (požadavek technické normy: ø minimálně 40 mm),

- průměr předního kola je 92 mm (požadavek technické normy: alespoň 120 mm.

3. Koloběžka SCOOTGEAR

Příčiny nebezpečnosti

- Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm.

4. Koloběžka Best SCOOTER

Příčiny nebezpečnosti

- Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm,

- rukojeti na koloběžce mají ukončení pouze o ø 34 mm místo 40 mm požadovaných technickou normou,

- průměr předního kola je 98 mm (požadavek technické normy alespoň 120 mm).