|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Koupit koloběžku bez označení a návodu je riziko

(Praha, 27. srpen 2013) Koloběžky stále patří mezi oblíbené hračky a jejich nabídka na trhu je tudíž velmi široká. To, zda jsou pro dětské uživatele také bezpečné, průběžně kontroluje Česká obchodní inspekce. „Při kontrolní akci, do níž bylo zahrnuto 85 podnikatelských subjektů, prověřili inspektoři celkem 44 typů dětských koloběžek. Nedostatky zjistili u 16 modelů – chybělo jim kupříkladu označení shody CE, nebyl na nich uveden výrobce, dovozce či distributor a neměly povinné informace a varování pro spotřebitele. V některých případech byly tyto informace pouze v cizím jazyce. K posouzení bezpečnosti byly odebrány čtyři typy koloběžek, z nichž nevyhověla požadavkům normy ani jedna,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Do kontrolního projektu, který proběhl v období od dubna do června 2013, byly zapojeny všechny inspektoráty České obchodní inspekce. Inspektoři se zaměřili na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a příslušného nařízení vlády (NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky). Konkrétní technické a bezpečnostní požadavky na tento sortiment výrobků specifikuje řada norem ČSN EN 71 a ČSN EN 62115.

Cílem dozoru ČOI je ověřovat, zda nejsou v prodeji hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob vzhledem ke svým nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, špatné konstrukci či nedostatečným nebo nesprávným varováním, případně dalším chybějícím informacím nezbytným pro splnění základních požadavků na bezpečnost. V rámci tohoto projektu  uskutečnili inspektoři celkem 85 kontrol, z nichž porušení platných předpisů zjistili ve 24 případech (tj. 28 %). Kontroly proběhly u 83 distributorů a 2 dovozců.

Kontroly průvodní dokumentace a povinného značení výrobků

Při kontrole průvodní dokumentace k jednotlivým typům koloběžek bylo kontrolováno zejména značení a bezpečnostní informace pro spotřebitele. U dovozců bylo kontrolováno také ES prohlášení o shodě a podklady pro jeho vydání. Nedostatky ve značení výrobků značkou shody CE byly zjištěny ve 12 případech. Ostatní povinné značení kontrolovaných typů koloběžek, jež je vyžadováno právními předpisy, nebylo dodrženo v dalších 12 případech.

Zjištěné nedostatky

V rámci kontrolní akce bylo prověřeno celkem 44 typů dětských koloběžek (příklady viz níže). Z tohoto počtu byl zjištěn nedostatek u 16 typů (modelů), u některých typů i více závad najednou. Zjištěná porušení:

- hračky neodpovídaly požadavkům harmonizované normy ČSN EN 71-1

- chyběly povinné informace pro spotřebitele a varování, návod

- informace pro spotřebitele a povinná varování byly pouze v cizím jazyce

- na výrobku nebyl uveden výrobce, dovozce či distributor

- výrobek nebyl označen značkou shody

Odběry vzorků výrobků

K laboratorní kontrole bezpečnosti byly inspektory vytypovány a odebrány vzorky 4 modelů koloběžek: Roller board Scooter, Scootgear, Best Scooter a Scotter Hello Kitty (výsledky posudků s popisem příčin nebezpečnosti viz příloha).

Opatření uložená v rámci kontrolní akce

- příkaz na místě v celkové výši 19 000 Kč uložen ve 2 případech

- návrh na zahájení správního řízení podán v 11 případech

- opatření k odstranění zjištěných nedostatků uloženo v 15 případech

- zákaz prodeje vydán ve 4 případech (celkem 6 ks výrobků v hodnotě 2 345 Kč).

Příklady typů kontrolovaných dětských koloběžek:

Acra

Ben 10

Cars

Čtyřlístek Mini

Evo

F-line

Folded

Froggi Spokey

Galaxy

Gouda

Hello Kitty Street

High Speed Performance

Hota

Intrea Piko

Mini M-cro

Olpran

Powerwing

Scooter

Scooter 197 Le kick

Scooter Best

Scooter Dilemel

Scooter Fashion

Scooter Happy

Scooter Mini

Scooter Mondo

Scooter Roller Board

Scooter SSWT

Scootgear

Sport Excell 12

Stinger Kahuna

Velamos 3 T

Winx

Worker TRI

Yedoo THR 3

Yedoo Tidit 12

Yupee easy Ride

Závěr

Sledování bezpečnosti a vlastností výrobků určených především dětským uživatelům, k nimž koloběžky bezesporu patří, je v této oblasti hlavním cílem dozoru České obchodní inspekce. Preventivní kontroly a zákazy prodeje nevyhovujících typů výrobků tak mohou v řadě případů zabránit úrazům, které by mohly mít pro děti vážné zdravotní následky. Že jsou tyto kontroly na místě, prokázaly zjištěné nedostatky v plnění povinností stanovených výrobcům a dovozcům a v neposlední řadě i distributorům. Opatření ukládaná Českou obchodní inspekcí a opakování kontrol značení a bezpečnosti výrobků v tržní síti by měly přispět k žádoucí nápravě stávajícího stavu.

Další informace lze získat na internetových stránkách ČOI www.coi.cz, případně přímo na tiskovém oddělení ČOI.