|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Porušení jakosti paliv není mnoho, jsou však závažná

(Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v červenci 2013)

(Praha, 3. září 2013) Monitorování a kontrola pohonných hmot u čerpacích stanic pokračovaly také v červenci. Z celkového počtu 225 odebraných vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 8 vzorků, tj. 3,6 %. „Poměr nevyhovujících vzorků pohonných hmot je téměř stejný, znepokojivý je však stále vyšší počet závažných odchylek od jakostních norem. To svědčí o možné manipulaci s palivem, případně o výrobních vadách. Závažnost porušení bude zohledněna řediteli inspektorátů při rozhodování o výši pokuty,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot probíhalo u čerpacích stanic pohonných hmot na celém území České republiky v souladu s ustanoveními zákona o pohonných hmotách (zák. č. 311/ 2006 Sb.) a příslušnými prováděcími a technickými předpisy.

Výsledky kontrol

Ke kontrole jakosti byly odebrány vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG. Z celkového počtu 225 vzorků motorových paliv odebraných a kontrolovaných v červenci 2013, nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 8 vzorků, tj. 3,6 %. Závady byly zjištěny u automobilových benzinů, motorové nafty a LPG. Výsledky podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v přílohách.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Etanol* E85 | celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |
| Květen | 6,0 | 0,0 | neodebráno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Červen | 2,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,8 |
| Červenec | 3,5 | 4,0 | 0.0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v číslech |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG* | Etanol* E85 | celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Květen | 5 | 0 | neodebráno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Červen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Červenec | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Automobilové benziny

V červenci bylo odebráno a kontrolováno celkem 85 vzorků automobilových benzinů. Tři vzorky (3,5 %), nesplnily stanovené požadavky na kvalitu a jakost dle příslušné technické normy. U jednoho z nich nebyly dodrženy jakostní ukazatele konec destilace a současně bylo zjištěno nižší oktanové číslo motorovou a výzkumnou metodou (OČMM a OČVM). Další vzorek opět nevyhověl v jakostním ukazateli OČMM a OČVM (nižší oktanové číslo) a u třetího vzorku nebyl splněn jakostní ukazatel indukční perioda (oxidační stabilita). Další 82 vzorky automobilových benzinů požadavky příslušných technických norem splnily.

Motorové nafty

Ve sledovaném období bylo odebráno a kontrolováno celkem 99 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy 4 vzorky (tj. 4,0 %). U 1 vzorku byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. Ve dvou případech odebrané vzorky nafty nevyhověly v jakostních ukazatelích destilační zkouška (95 % V/V předestiluje při teplotě ˚C - teplota byla oproti požadavkům technické normy vyšší o 28 °C) a současně tyto vzorky nevyhověly v 1 případě v parametru „předestilovaný objem při 350˚C“ a v 1 případě byla zjištěna závažná odchylka v bodu vzplanutí (místo normou stanovených 53 °C pouze 29,5 °C). U 1 samostatného vzorku nebyl dodržen jakostní ukazatel destilační zkouška (95 % V/V předestiluje při teplotě ˚C - byla vyšší oproti požadavkům technické normy. Zbývající vzorky vyhověly ve všech ukazatelích příslušné technické normy.

LPG

Z celkového počtu 24 vzorků této alternativní pohonné hmoty odebraných v červenci nevyhověl jakostním požadavkům příslušné technické normy 1 vzorek (4,2 %). Laboratorním rozborem byl u tohoto vzorku zjištěn obsah síry vyšší o 21,0 mg/kg, než připouští technická norma. Ostatní 23 vzorky LPG jakostním požadavkům příslušné technické normy vyhověly.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci červenci byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 99 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 85 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo laboratorními rozbory zjištěno.

Závěr

Rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly zjištěny odchylky od jakostních norem u 3 vzorků automobilových benzinů, 4 vzorků motorové nafty a 1 vzorku LPG. Z celkových údajů vyplývá, že zlepšení jakosti pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí bylo v červenci 2013 v porovnání s červnovými výsledky minimální – o 0,2 % (z 3,8 % na 3,6 %). Bylo zjištěno méně nevyhovujících vzorků motorové nafty a vice nejakostních vzorků benzinů. Ke zhoršení došlo také u LPG. Závažnost porušení jakosti u 6 z 8 nevyhovujících vzorků paliv však ukazuje na možnou manipulaci s palivem, popřípadě výrobní vadu.

Ostatní kontrolovaná motorová paliva (směsné palivo - SMN 30, FAME a CNG) vyhověla stanoveným požadavkům příslušných technických norem.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červenec 2013

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – červenec 2013