|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Neznačené světelné řetězy mohou ohrozit zdraví uživatelů

(Praha, 5. září 2013)  Jsou levné, na party nebo rodinné oslavě by mohly nadělat hodně parády, včetně zvukových efektů, ale mají jeden vážný nedostatek – jsou nebezpečné. „Odborným posouzením pěti světelných řetězů odebraných na vnitřním trhu bylo zjištěno, že neodpovídají v řadě parametrů požadavkům harmonizované normy a ani svým značením nesplňují stanovené předpisy. Při zasouvání vidlice do zásuvky nebo při neopatrném užívání může snadno dojít k úrazu uživatele elektrickým proudem. U všech pěti nebezpečných světelných elektrických řetězů vydala Česká obchodní inspekce zákaz distribuce těchto výrobků a nařídila jejich stažení z trhu. Pokud jste některý z těchto řetězů zakoupili, vraťte ho prodejci nebo vyhoďte, ale nepoužívejte,“ doporučuje spotřebitelům Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Dokumentace ke všem těmto nebezpečným elektrickým výrobkům byly odeslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu k nahlášení do systému RAPEX.

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce zaměřené na rizikové elektrické světelné řetězy a ozdoby zjistila, že v době kontroly byly a stále mohou být na vnitřním trhu v nabídce řetězy, které představují pro uživatele vážné riziko. Jedná se o následující výrobky:

Světelný řetěz „138 POLARIS“

Světelný řetěz „EK-04“ – 140 LED žárovek

Světelný řetěz – „CHRISTMAS LIGHT“

Světelný řetěz „MULTIFUNCTION LED“

Světelný řetěz – „140 MUSIC LIGHTS“

Všechny výrobky na trhu odebral Inspektorát ČOI se sídlem v Plzni a následně byly posouzeny dle příslušných právních a technických předpisů:

1. Světelný řetěz „138 POLARIS“

Přímo na výrobku nejsou žádné údaje kromě značky CE a údajů 2,5 A a 250 V, umístěných na napájecí vidlici. Na obalu výrobku je uvedeno opět CE a nápis: Dovozce do ČR: GL STAV s.r.o. ČR, Výrobce: TAIZHOU FEICAI LIGHT FACTORY LTD.

Příčiny nebezpečnosti

Při zasouvání vidlice do zásuvky nebo při neopatrném užívání může dojít k úrazu elektrickým proudem, neboť rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru a elektrické vedení není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení ze svorek. Tloušťka izolace ani průřez jádra vodiče neodpovídají požadavku harmonizované normy. Výrobek byl opatřen nečitelným návodem k použití a značení výrobku bylo nevyhovující.

2. Světelný řetěz „EK-04“ – 140 LED žárovek

Výrobce ani dovozce není znám. Přímo na výrobku je na vidlici napájecího přívodu označení: CE, 250 V/2,5 A, a dále na ovladači CE, EK-04, IP44, 8 programs mini controller, dvojitý čtverec a kapka uvnitř trojúhelníku.

Příčiny nebezpečnosti

Při zasouvání vidlice do zásuvky nebo při neopatrném užívání může dojít k úrazu elektrickým proudem v souvislosti s tím, že rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru. Tloušťka izolace ani průřez jádra vodiče nesplňují požadavky harmonizované normy a elektrické vedení není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení z ovládací skříňky. Značení výrobku je nedostatečné.

3. Světelný řetěz „CHRISTMAS LIGHT“

Výrobce tohoto světelného řetězu s vyměnitelnými světelnými zdroji, který je vybaven elektronikou pro zvukové efekty (přehrávání melodie) není znám. Řetěz je opatřen přívodní šňůrou s dvojpólovou vidlicí, ukončenou zasunutím do prvních dvou žárovek řetězu. Není však žádným způsobem označen, pouze na vidlici je symbol CE, jmenovité napětí a proud - 2,5 A 250 V. Řetěz nemá obal a chybí mu jakákoliv průvodní dokumentace.

Příčiny nebezpečnosti

Uživatel se může v případě vytržení či přetržení vodiče dotknout části pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem, stejně jako při zasouvání vidlice do zásuvky. Při odborném posouzení výrobku bylo zjištěno, že vedení světelného řetězu není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení ze svorek a nemá předepsanou tloušťku izolace ani průřez jádra vodiče. Rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru. Značení výrobku nevyhovuje předepsaným požadavkům.

4. Světelný řetěz „MULTIFUNCTION LED“

Jedná se o vánoční světelný řetěz s nevyměnitelnými světelnými zdroji, vybavený plochou dvojpólovou vidlicí pro připojení do elektrické sítě a ovládací skříňkou s tlačítkem pro volbu různých režimů spínání. Světelné zdroje jsou zapojeny do čtyř obvodů.

Na obalu je výrobek opatřen následujícími informacemi: Dovozce do ČR: GL STAV S.R.O. ČR, výrobce: TAIZHOU FEICAILIGHT FACTORYLTD, MULTIFUNCTION LED, 100 LED LIGHT. Na obalu je dále uvedeno jmenovité napětí elektrické sítě 220 V a napětí žárovky 34 V. Výrobek má na obale návod k použití v českém a polském jazyce. Přímo na výrobku není žádné označení kromě číselného údaje 220-250, umístěného na vidlici napájecího přívodu a návodu pro režimy spínání v anglickém jazyce na ovladači.

Příčiny nebezpečnosti

Při neopatrném užívání může dojít k přetržení napájecího vodiče a následně k úrazu elektrickým proudem, neboť elektrické vedení není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení z ovládací skříňky. Dále tloušťka izolace ani průřez jádra vodiče neodpovídají požadavku harmonizované normy a rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení neodpovídají vzoru předepsanému technickou normou. Značení výrobku je nevyhovující.

5. Světelný řetěz „140 MUSIC LIGHTS“

Výrobce světelného řetězu s vyměnitelnými světelnými zdroji a elektronickým vybavením pro zvukové efekty (přehrávání melodie) není znám. Výrobek je opatřen přívodní šňůrou s dvojpólovou vidlicí, ukončenou v ovládací skříňce elektronické jednotky. Funkce hlasitosti přehrávané melodie se ovládá otočným ovladačem na elektronické jednotce.

Výrobek není označen řádným způsobem, pouze na dvoupólové vidlici je uvedeno CE, jmenovité napětí 250 V a proud 2,5 A. Přímo na obalu je mj. uvedeno: CAUTION: THIS STRING CONTAINS LAMPS TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING, BEFORE REMOVING OR REPLACING A BULB BE SURE TO UNPLUG THE SET, MADE IN CHINA. Na polepce obalu je uvedeno CE, symbol dvojitého čtverce, návod k použití v českém jazyce a číselné údaje: ITEM NO: DTP8368, EAN: 8713142406068.

Příčiny nebezpečnosti

Uživatel se může v případě vytržení či přetržení vodiče, případně při zasouvání vidlice dotknout části pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem, vzhledem k tomu, že vedení světelného řetězu není spolehlivým způsobem zajištěno proti vytržení z ovládací jednotky a nemá předepsanou tloušťku izolace ani průřez jádra vodiče. Rozměry ploché dvojpólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru. Délka vodiče mezi vidlicí a první objímkou nevyhovuje platnému předpisu. Značení výrobku není vyhovující.

Přijatá ochranná opatření

U všech pěti nebezpečných světelných elektrických řetězů uložila Česká obchodní inspekce stejná opatření. Zakázala distribuci těchto výrobků a nařídila jejich stažení z trhu. Kompletní dokumentace ke všem elektrickým světelným řetězům byla odeslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu k nahlášení do systému RAPEX.