|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

### Závažných porušení jakosti pohonných hmot neubývá

### (Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - srpen 2013)

(Praha, 17. září 2013)  Kontroly jakosti pohonných hmot v síti čerpacích stanic pokračovaly dle harmonogramu také v srpnu. Česká obchodní inspekce odebrala celkem 222 vzorků paliv, z nichž nevyhovělo jakostním parametrům technických norem 6 z nich. „Dobrá zpráva pro motoristy je, že zachycených nevyhovujících vzorků není mnoho. Znepokojující je, že u čtyř ze šesti, konkrétně u dvou vzorků motorové nafty a dvou benzinů Super 95, byly odchylky od jakosti takového charakteru, že pokud nešlo o výrobní vadu, mohlo se jednat o úmyslnou manipulaci s pohonnou hmotou,“ okomentoval výsledky srpnových kontrol Vladimír Velčovský. „S kontrolovanými osobami je vedeno správní řízení a po nabytí právní moci rozhodnutí o uložených pokutách zveřejníme na našem webu,“ dodal ústřední ředitel ČOI.

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky provádí ČOI podle zákona o pohonných hmotách a příslušných prováděcích předpisů. Vzorky motorových paliv byly odebrány dle harmonogramu u čerpacích stanic na území České republiky.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 222 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG a CNG, které byly odebrány a kontrolovány v srpnu 2013, nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 6 vzorků, tj. 2,7 %. Závady byly zjištěny u vzorků automobilových benzinů, motorové nafty a FAME. Výsledky podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v příloze.

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |
| Květen | 6,0 | 0,0 | neodebráno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Červen | 2,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,8 |
| Červenec | 3,5 | 4,0 | 0.0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Srpen | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,7 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v číslech |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Květen | 5 | 0 | neodebráno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Červen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Červenec | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Srpen | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | neodebrán | 6 |

* v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Automobilové benziny

V srpnu bylo odebráno a kontrolováno celkem 85 vzorků automobilových benzinů, z nichž jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou nesplnily 2 vzorky (2,4 %). Jeden vzorek nesplnil limity technické normy v parametrech předestilovaný objem při 150˚C – zjištěno 73,2 % V/V (min. 74,0 %V/V), konec destilace a oktanové číslo měřené výzkumnou metodou (OČVM) 94,3 (minimum dle technické normy 94,6), a oktanové číslo měřené motorovou metodou (OČMM) 83,8 (dle technické normy minimum 84,5). Druhý vzorek nevyhověl v jakostních ukazatelích konec destilace a OČMM 83,8. Zbývajících 83 vzorků automobilových benzinů požadavky příslušných technických norem splnilo.

Motorové nafty

Odebráno a kontrolováno bylo ve sledovaném období celkem 101 vzorků motorové nafty, z nichž 3 vzorky (3,0 %) nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. V jednom případě kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli bod vzplanutí – naměřeno 46,5 ˚C (minimum dle technické normy 53,0 ˚C). Druhý kontrolovaný vzorek motorové nafty překročil limit obsahu síry o 20,7 mg/kg (příslušná technická norma připouští max. 10,0 mg/kg, naměřeno 30,7 mg/kg). Třetí kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostních ukazatelích: předestilovaný objem při 350 ˚C – naměřená hodnota 81,0 % V/V (minimum 84,0 % V/V) a 95 % V/V předestiluje při teplotě ˚C – naměřená hodnota 391,0 ˚C. (max. 365 ˚C). Ostatní vzorky motorové nafty vyhověly všem ukazatelům příslušné technické normy.

FAME

V měsíci srpnu byl odebrán jeden vzorek FAME, který nevyhověl obsahem metylesterů mastných kyselin (MEMK). Byla naměřena hodnota o 1,4 % m/m nižší, než připouští technická norma (min. 94,5 % m/m - naměřeno 93,1 % m/m).

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci srpnu 2013 byl obsah metylesterů mastných kyselin kontrolován u 101 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 85 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo laboratorními rozbory zjištěno.

Závěr

Rozbory odebraných vzorků pohonných hmot prokázaly odchylky od jakostní normy u 2 vzorků automobilových benzinů, 3 vzorků motorové nafty a 1 vzorku FAME.

V případě automobilových benzinů zjištěné odchylky od normy (nižší oktanové číslo a nevyhovující destilační zkouška) zhoršují spalování, zvyšují spotřebu paliva a kromě poškození životního prostředí mohou způsobit poškození katalyzátoru i dalších spalovacích zařízení vozu. Závažnost odchylek budí podezření na úmyslnou manipulaci s palivem.

Důsledkem snížené jakosti motorové nafty (tj. nižšího bodu vzplanutí, předestilovaného objemu i nadlimitního obsahu síry), je obtížné a nedokonalé spalování paliva, čímž může kromě poškození životního prostředí emisemi dojít také k poškození katalyzátoru a zařízení pro úpravu výfukových plynů.

Ze srpnových výsledků kontrol jakosti motorových paliv lze usuzovat na mírné zlepšení, a to o 0,7 % ve srovnání s červencem 2013. Ke snížení počtu nejakostních vzorků došlo u motorové nafty i u automobilového benzinu, ke zhoršení u FAME. Další kontrolované pohonné hmoty, tj. směsné palivo SMN 30, LPG a CNG, vyhověly stanoveným standardům. Palivo Etanol E-85 nebylo v měsíci srpnu vzhledem k absenci odběrných míst kontrolováno.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot – srpen 2013
	 Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot – leden až srpen 2013