|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V prosinci opět nevyhověly vzorky LPG pro pohon a nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v prosinci 2013)

(Praha, 14. leden 2014)  V prosinci bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 166 vzorků benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME, LPG pro pohon, CNG a etanolu, z nichž nevyhovělo technických předpisům 5 vzorků paliv, tj. 3 %. Jakostní limity nesplnily tři z odebraných vzorků LPG, které vykázaly až trojnásobné překročení limitního obsahu síry. U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo bylo s tímto motorovým palivem úmyslně manipulováno. Nadlimitní obsah síry ve dvou vzorcích LPG zjistila Česká obchodní inspekce již v listopadu. U motorové nafty nevyhověly bodem vzplanutí dva vzorky: tento ukazatel jakosti byl v jednom případě 49 °C a ve druhém 47 °C, zatímco příslušná technická norma stanoví nejméně 53 °C. Nižší hodnota bodu vzplanutí představuje často zjišťovanou sezónní odchylku od normy zejména v období přechodu provozovatelů čerpacích stanic na tzv. zimní naftu.

Česká obchodní inspekce provádí sledování a monitorování jakosti pohonných hmot a také odběry vzorků motorových paliv, tj. automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85, u čerpacích stanic na území celé České republiky. K této činnosti je oprávněna podle zákona o pohonných hmotách (zák. č. 311/2006 Sb.), a příslušnými prováděcími předpisy (zejména vyhláškou č. 133/2010 Sb.). Jakost jednotlivých pohonných hmot je pak stanovena řadou technických norem.

Výsledky kontroly

Z celkového počtu 166 vzorků motorových paliv, odebraných a kontrolovaných v prosinci 2013, nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům celkem 3,0 % z nich, tj. 5 vzorků. V posledním měsíci roku byly zjištěny závady u motorové nafty a LPG pro pohon (viz následující tabulky).

| Nevyhovující vzorky |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 1 |
| Únor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 5 |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Březen | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Duben | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Květen | 5 | 0 | neodebráno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Červen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | neodebrán | 8 |
| Červenec | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Srpen | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | neodebrán | 6 |
| Září | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Říjen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Listopad | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Prosinec | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |

*) v tržní síti k dispozici v omezeném množství

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| Období roku 2013 | benziny | motorová nafta | směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 0,6 |
| Únor | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,4 |
| Březen | 4,1 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Duben | 5,7 | 4,1 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 4,8 |
| Květen | 6,0 | 0,0 | neodebráno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Červen | 2,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 3,8 |
| Červenec | 3,5 | 4,0 | 0.0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Srpen | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | neodebrán | 2,7 |
| Září | 2,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Říjen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Listopad | 1,2 | 3,8 | 20,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Prosinec | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |

*) v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Motorové nafty

V prosinci bylo odebráno a kontrolováno celkem 78 vzorků motorové nafty, z nichž 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky stanovené příslušnou technickou normou, neboť nevyhověly v bodě vzplanutí. Laboratorními rozbory byla naměřena hodnota nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele (zjištěné hodnoty se zahrnutím nejistoty měření – 47 °C, a 49 °C). Dalších 76 vzorků motorové nafty všechny ukazatele příslušné normy splnilo.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 16 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky, neboť výsledky laboratorních měření vykázaly podstatně vyšší hodnoty obsahu síry, než připouští jakostní norma, a to 178,1 mg/kg, 161,2 mg/kg a 121,5 mg/kg. Limitní hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg. Odchylky mohly být způsobeny odlišným složením paliva v důsledku výrobní vady nebo úmyslnou manipulací s palivem. Zbývajících 13 vzorků LPG pro pohon jakostním požadavkům příslušné technické normy vyhovělo. (Počty vzorků motorových paliv odebraných v prosinci a výsledky kontrol podle druhů pohonných hmot, včetně zjištěných nevyhovujících kritérií, jsou uvedeny v příloze.)

Biopaliva v pohonných hmotách

Obsah metylesterů mastných kyselin byl kontrolován u 78 vzorků motorové nafty a obsah etanolu u 63 vzorků automobilových benzinů. V prosinci nebylo laboratorními rozbory překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách zjištěno.

Závěr

Laboratorní výsledky odebraných motorových paliv prokázaly v prosinci odchylky od jakostní normy u 5 vzorků - dvou vzorků motorové nafty a tří vzorků LPG pro pohon. Kontrolované vzorky benzinů, směsného paliva, FAME, CNG a etanolu jakostním požadavkům příslušných technických norem vyhověly.

Celkem byla jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí v prosinci 2013 oproti listopadu nepatrně vyšší, a to o 0,6 %. Ke snížení poměru nejakostních vzorků došlo u automobilových benzinů (z 1,2 % na 0 %) a také u motorové nafty (z 3,8 % na 2,6 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u LPG pro pohon, a to z 8,3 % na 18,8 % (tři vzorky ze 16 odebraných), které obsahovaly až trojnásobně vyšší obsah síry. Nadlimitní obsah síry, tj. vyšší obsah sirovodíku v palivu, způsobuje korozi zejména barevných kovů s obsahem mědi, v důsledku čehož může následně dojít k poškození jak palivového systému vozidla zvýšenou tvorbou úsad, tak i k poškození potrubního systému samotné čerpací stanice.

Přílohy: 	Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot v prosinci 2013

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – prosinec 2013