|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V květnu v prodeji opět nejakostní LPG pro pohon

(Dílčí zpráva o kontrolách jakosti pohonných hmot v květnu 2014)

(Praha, 26. červen 2014) V květnu odebrali pracovníci ČOI u čerpacích stanic celkem 187 vzorků motorových paliv. Odchylky od jakostních norem byly zjištěny u 8 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku FAME. Ostatní kontrolované vzorky pohonných hmot stanoveným požadavkům technických norem vyhověly.  Vysoké riziko pro motory automobilů i provozovatele čerpacích stanic představuje opakovaně zjištěné nadlimitní množství síry u téměř 30 % kontrolovaných vzorků LPG pro pohon. Vyšší koncentrace síry a sirovodíku v tomto palivu může závažným způsobem poškodit palivový systém vozidla, jakož i rozvody LPG pro pohon na čerpací stanici. Distribuci LPG pro pohon a kontrolám této pohonné hmoty bude věnována i nadále zvýšená pozornost.

U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky byly v květnu 2014 v rámci sledování a monitorování jakosti pohonných hmot odebrány (podle ust. §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhlášky č. 133/2010 Sb.) ke kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85. Z celkového počtu 187 odebraných a kontrolovaných vzorků motorových paliv nevyhovělo stanoveným požadavkům na jakost celkem 9 vzorků, což představuje 4,8 %.  Závady byly zjištěny u odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon a FAME

LPG pro pohon

Z  27 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhovělo jakostním požadavkům příslušné technické normy 8 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory byly naměřeny vyšší hodnoty obsahu síry, a to od 107,7 mg/kg do 271,1 mg/kg. Maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg. Tyto odchylky mohly být způsobeny odlišným složením v důsledku výrobní vady, např. nedodržením technologické kázně a kvality ve výrobním procesu, nebo úmyslnou manipulací s palivem.

FAME

Z celkem 3 vzorků tohoto druhu motorového paliva bylo nedodržení jakostních ukazatelů zjištěno u jednoho vzorku. Laboratorním rozborem bylo naměřeno 93,8 % m/m MEMK, přičemž minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,6% m/m. Zbývající vzorky jakostní parametry stanovené ČSN EN 14214 splnily.

Biopaliva v pohonných hmotách

V měsíci květnu 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 78 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 67 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo laboratorními rozbory zjištěno.

Uložená opatření – zákaz prodeje

V měsíci květnu 2014 uložila ČOI ve dvou případech zákazu prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů. Opatření (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI), bylo vydáno na 3 475 l LPG pro pohon v hodnotě 59 410 Kč.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Závěr

V průběhu května prokázala Česká obchodní inspekce na základě rozborů odchylky od jakostních norem u 9 ze 187 odebraných vzorků motorových paliv, a to u 8 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku FAME. Zlepšení jakosti bylo zjištěno u odebraných vzorků automobilového benzinu, motorové nafty a směsného paliva. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno také u FAME a trvalým problémem zůstává LPG pro pohon, kde byl opět zjištěn vysoký poměr nejakostních vzorků (29,6 %). Vzhledem k těmto opakovaným zjištěním bude v dalším období pozornost ČOI zaměřena nadále na prodejní místa LPG pro pohon. Nadlimitní obsah síry může působením koroze u barevných kovů s obsahem mědi a následnou tvorbou úsad poškodit jak palivový systém automobilů na pohon LPG, tak i rozvody tohoto paliva na čerpacích stanicích. Kontrolám jakosti pohonných hmot, včetně LPG pro pohon, bude ČOI  i nadále věnovat zvýšenou pozornost.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot - květen 2014

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - květen 2014