|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Závady v červnu nejčastěji u vzorků LPG a motorové nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot - červen 2014 a 1. pol. 2014)

(Praha, 17. červenec 2014) Z 236 vzorků motorových paliv, které byly Českou obchodní inspekcí odebrány ke kontrole jakosti u čerpacích stanic v průběhu června, nevyhovělo stanoveným limitům příslušných technických norem celkem 9 vzorků. Kromě tří vzorků motorové nafty a stejného počtu  LPG pro pohon nesplnily jakostní parametry po jednom vzorku benzin, směsné palivo a FAME. Celkem bylo v 1. pololetí odebráno a zkontrolováno 1365 vzorků paliv a nevyhovující jakost byla zjištěna u 51 (3,7 %) z nich. Nárůst poměru nevyhovujících motorových paliv (ve srovnání s 1. pol. 2013) ovlivnily zejména nejakostní vzorky LPG pro pohon s nadlimitním obsahem síry. V 16 případech byl inspektory vydán zákaz prodeje na 82 546,8 litru pohonných hmot v celkové hodnotě 2 520 154,50 Kč. V průběhu 1. pol. 2014 nabylo právní moci 29 pokut v celkové výši 6 331 000 Kč (rozhodnutí viz http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-za-poruseni-stanovene-jakosti-pohonnych-hmot/).

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v červnu 2014, a také odběr vzorků, probíhaly u čerpacích stanic na celém území České republiky. Ke kontrole jakosti byly odebírány dle plánu ČOI a také na základě podání spotřebitelů vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85 (dle zákona o pohonných hmotách a příslušných prováděcích a technických předpisů. Z  236 hodnocených vzorků motorových paliv nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 9 vzorků, což představuje 3,8 %.

Závady byly zjištěny u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME a LPG pro pohon.

Automobilové benziny

V měsíci červnu 2014 bylo odebráno ke kontrole 91 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil jakostní požadavky příslušné technické normy 1 vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli  tlak par. Naměřena hodnota dosáhla 66,4 kPa, zatímco maximální hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa. Další vzorky automobilových benzinů splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou (ČSN EN 228 – automobilové benziny).

Motorové nafty

Ve sledovaném měsíci bylo odebráno a zkontrolováno celkem 105 vzorků motorové nafty, z nichž 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnily. Laboratorními rozbory byly zjištěny odchylky v bodu vzplanutí u dvou vzorků - naměřené hodnoty byly nižší než 53,0 ˚C, což je dle příslušné technické normy minimální hodnota tohoto ukazatele. Jeden vzorek nesplnil jakostní požadavky ve dvou ukazatelích: odchylky byly zjištěny v jakostním ukazateli hustota při 15 ˚C (naměřeno bylo 863,9 kg/mᶟ a maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 846,0 kg/mᶟ), a současně v obsahu metylesterů mastných kyselin (MEMK), který byl mnohonásobně překročen (naměřeno 60,0% V/V – příslušná technická norma připouští max. 7,3 % V/V). Další kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty jakostní ukazatele stanovené v technické normě (ČSN EN 590 – motorová nafta) splnily.

Směsné palivo

Ve sledovaném období bylo odebráno a kontrolováno celkem 11 vzorků směsného paliva. Z tohoto počtu nesplnil požadavky příslušné technické normy 1 vzorek. Laboratorním rozborem byla zjištěna hodnota 42,5 ˚C v jakostním ukazateli bod vzplanutí (minimum je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ˚C). Ostatních 10 vzorků ve všech jakostních ukazatelích technické normě ČSN 65 6508 vyhovělo.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 20 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 3 vzorky, a to vyšší hodnotou obsahu síry (od 89,0 mg/kg do 209,0 mg/kg). Limit tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je maximálně 60,0 mg/kg. Tuto odchylka mohlo způsobit odlišné složení paliva v důsledku výrobní vady (nedodržení technologické kázně a kvality ve výrobním procesu) nebo úmyslná manipulace.

FAME

Ze 6 vzorků tohoto druhu motorového paliva odebraného a zkontrolovaného v měsíci červnu byl u jednoho  vzorku zjištěn nižší obsah metylesterů mastných kyselin (MEMK). Laboratorním rozborem bylo naměřeno 93,4% V/V MEMK, přičemž minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,6% V/V. Zbývající vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 14214.

Biopaliva v pohonných hmotách

V červnu byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v automobilových benzinech byl ověřen u 91 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u 1 vzorku motorové nafty. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u automobilových benzinů zjištěno nebylo.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v měsíci červnu zakázala prodej motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů u dvou čerpacích stanic (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zák. č. 64/1986 Sb. o ČOI). Opatření do doby zjednání nápravy bylo vydáno na 3 660 litrů automobilového benzinu SPECIAL BA 91 a 150 litrů FAME v celkové hodnotě 139 509 Kč.

Závěr

Rozbory odebraných vzorků motorových paliv prokázaly odchylky od jakostních norem u 1 vzorku automobilového benzinu, 3 vzorků motorové nafty, 3 vzorků LPG pro pohon, 1 vzorku FAME a 1 vzorku směsného paliva. Přestože se poměr nejakostních pohonných hmot v měsíci červnu 2014 ve srovnání s květnovým výsledkem snížil o 1 % (z 4,8 % na 3,8 %), výskyt nejakostních vzorků paliv přetrvává. Stále se jedná o LPG pro pohon, i když v menším rozsahu, ke zhoršení však došlo u motorové nafty, automobilového benzinu a směsného paliva. Zlepšení bylo zaznamenáno u FAME a kontrolované vzorky Etanolu E 15 i CNG byly bez závad.

Výsledky podle inspektorátů

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Vyhodnocení a porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pol. roku 2013 a 2014

V průběhu 1. pololetí 2014 bylo odebráno u čerpacích stanic na území celé České republiky celkem 1365 vzorků motorových paliv, což je o 167 vzorků více než ve stejném období roku 2013. Z nich nevyhovělo požadavkům technických předpisů na jakost 51 vzorků, tj. 3,7 %.

Z porovnání výsledků kontrol ČOI v 1. pololetí 2014 a stejného období roku 2013 vyplývá, že poměr nejakostních pohonných hmot v letošním roce vzrostl z 3,0 % na 3,7 %. Tento nárůst poměru je důsledkem zejména zvýšeného počtu zjištěných nejakostních vzorků LPG pro pohon (z 0 % na 15,8 %), a také zhoršení jakosti u kontrolovaných vzorků FAME (z 0 % na 9,1 %). Ke snížení počtu nevyhovujících vzorků došlo u automobilových benzinů a také u vzorků motorové nafty. Výrazný byl pokles poměru nevyhovujících vzorků u směsného paliva a žádný nejakostní vzorek nebyl zjištěn při kontrolách jakosti CNG a Etanolu E 85.

Biopaliva v pohonných hmotách v 1. pol. 2014

V 1. pololetí 2014 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 599 vzorků motorové nafty. Obsah etanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 512 vzorků. Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek bylo zjištěno pouze u 1 vzorku motorové nafty (v měsíci červnu).

U automobilových benzinů překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo zjištěno.

Uložená opatření - zákazy prodeje

V průběhu 1. pololetí 2014 uložila ČOI zákaz prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů, v 16 případech (dle ust. § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI). Opatření bylo vydáno na 82 546,8 litru pohonných hmot v celkové hodnotě 2 520 154,50 Kč, z toho na:

- 8 293 l automobilového benzinu SPECIAL BA 91

- 8 625,5 l SUPER BA 95

- 150 l FAME

- 22 424,6 l LPG pro pohon

- 30 320,5 l motorové nafty

- 12 733,2 l směsného paliva.

Vzhledem k trvajícímu výskytu nejakostních motorových paliv v tržní síti, je obdobný rozsah kontrolních odběrů pohonných hmot u čerpacích stanic v plánu České obchodní inspekce i ve druhém pololetí.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot - červen 2014

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - červen 2014

Tabulka výsledků jakosti PHM - 1. pol. 2014 v porovnání s 1. pol. 2013