|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V prosinci nevyhověly 2 vzorky motorové nafty

(Praha, 22. únor 2018) V prosinci roku 2017 kontrolovala Česká obchodní inspekce jakost pohonných hmot u čerpacích stanic. Z celkového počtu 179 odebraných vzorků nevyhověly dva vzorky motorové nafty.

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území celé ČR. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. V prosinci 2017 odebrala 179 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva vzorky motorové nafty.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci prosinci 2017 oproti měsíci listopadu 2017, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,8% na 1,1%.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v prosinci 2017 odebráno a kontrolováno celkem 88 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 45,5°C a 46,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 88 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 70 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl