|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Kontroly pohonných hmot v roce 2017 dopadly nejlépe v historii

(Závěrečná zpráva 2017)

(Praha, 23. únor 2018) Česká obchodní inspekce celoročně provádí pravidelnou kontrolu kvality pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR.  V roce 2017 odebrala celkem 2 670 vzorků PHM a jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků. ČOI uložila během uplynulého roku devatenáctkrát zákaz prodeje na  přibližně 103 000 litrů pohonných hmot, v celkové hodnotě více než 3 000 000 korun.

Česká obchodní inspekce na základě právního předpisu sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic PHM na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2017 celkem 2 670 vzorků pohonných hmot, z toho stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků, což představuje 1,0 %. Oproti roku 2016, kdy z celkového počtu 2 549 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, tj. 1,1 %., došlo v roce 2017 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2016, bylo v roce 2017 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (ze 1,4 % na 0,9 %) a Etanolu E 85 (z 14,3 % na 9,1 %). Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 0,7 % na 1,2 %). Stabilní hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG (0,0%), jakož i odebrané vzorky LPG pro pohon (0,3%).

| Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden - prosinec 2017 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| Automobilové benziny | 1 031 | 38,6 | 12 | 1,2 |
| Motorové nafty | 1287 | 48,2 | 12 | 0,9 |
| Směsné palivo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 301 | 11,3 | 1 | 0,3 |
| CNG | 40 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| Etanol E85 | 11 | 0,4 | 1 | 9,1 |
| Celkem | 2670 | 100 | 26 | 1,0 |

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2017

|  | Nevyhovující vzorky v % |
| --- | --- |
| Rok 2017 | Benziny | Motorová nafta | Směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol E85 | Celkem |
| Leden | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Únor | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1,4 |
| Březen | 1,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Duben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Květen | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Červen | 7,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Červenec | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Srpen | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Září | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Říjen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Listopad | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Prosinec | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Celkem | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,1 | 1,0 |

* - v tržní síti k disposici v omezeném množství

Z tabulky a grafu je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2017 kolísavá. Nejvyšší % nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červnu (3,3 %), nejnižší v měsících dubnu a říjnu 2017, a to 0,0 % nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2017 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,4% - 2,0%.

Automobilové benziny

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 031 vzorků automobilových benzínů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 12 vzorků. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

| Jakostní ukazatel | Počet vzorků s nevyhovujícím jakostním ukazatelem | % ze vzorků automobilových benzinů |
| --- | --- | --- |
| tlak par | 8 | 0,8 |
| destilace – konec destilace | 4 | 0,4 |
| předestilovaný objem při 70°C | 1 | 0,1 |
| předestilovaný objem při 100°C | 1 | 0,1 |
| předestilovaný objem při 150°C | 1 | 0,1 |
| oktanové číslo měřené výzkumnou metodou | 1 | 0,1 |
| oktanové číslo měřené motorovou metodou | 1 | 0,1 |

Zbývajících 1 019 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 287 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 12 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

| Jakostní ukazatel | Počet vzorků s nevyhovujícím jakostním ukazatelem | % ze vzorků motorové nafty |
| --- | --- | --- |
| bod vzplanutí | 11 | 0,9 |
| síra | 1 | 0,1 |

Zbývajících 1 275 vzorků motorové nafty splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, se v roce 2017 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 301 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Laboratorními rozbory byl zjištěn nevyhovující jakostní ukazatel:

| Jakostní ukazatel | Počet vzorků s nevyhovujícím jakostním ukazatelem | % ze vzorků LPG |
| --- | --- | --- |
| síra | 1 | 0,3 |

Zbylých 300 vzorků LPG pro pohon vyhovělo požadavkům stanoveným v ČSN EN 589+A1 (2012) – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly ve všech jakostních ukazatelích příslušné technické normy.

Etanol E-85

V roce 2017 bylo odebráno a kontrolováno celkem 11 vzorků pohonné hmoty Etanol E-85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhověl 1 vzorek jakostním ukazatelům stanoveným v příslušné technické normě. Laboratorními rozbory byly zjištěny nevyhovující jakostní ukazatele:

| Jakostní ukazatel | Počet vzorků s nevyhovujícím jakostním ukazatelem | % ze vzorků Etanol E-85 |
| --- | --- | --- |
| tlak par | 1 | 9,1 |

Zbývajících 10 vzorků vyhovělo jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293 – Motorová paliva – Etanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách palivech

V průběhu roku 2017 byl zkontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 1 287 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v tomto druhu motorového paliva.

Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 031 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2017 v devatenácti případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Zákaz byl vydán na celkové množství 102 991,70 l pohonných hmot v celkové hodnotě 3 029 675,26 Kč

Opatření bylo vydáno na:

- 44 462,86 l motorové nafty v hodnotě 1 305 624,50 Kč

- 45 481,15 l automobilových benzinů v hodnotě 1 425 258,66 Kč

- 13 047,69 l Etanolu E 85 v hodnotě 298 792,10 Kč

Závěr

Inspektoři ČOI při kontrole jakosti pohonných hmot v roce 2017 objevili i odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Meziroční porovnání jakosti pohonných hmot 2001 až 2017

Z tabulky a grafu meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2017 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot zvyšující tendenci, s výjimkou roku 2010, kdy byla celková jakost pohonných hmot výrazně horší.

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

|  | Nevyhovující vzorky v % |
| --- | --- |
| Rok | Benziny | Motorová nafta | Směsné palivo* | FAME* | LPG | CNG | Etanol* E85 | Celkem |
| 2. pololetí 2001 | 5,7 | 15,8 | 42,7 | - | - | - | - | 13,5 |
| Rok 2002 | 4,0 | 12,2 | 27,7 | - | - | - | - | 9,0 |
| Rok 2003 | 10,4 | 13,4 | 20,8 | - | 12,9 | - | - | 12,4 |
| Rok 2004 | 6,3 | 12,3 | 14,5 | - | 2,5 | - | - | 8,6 |
| Rok 2005 | 4,1 | 7,9 | 10,3 | - | 4,3 | - | - | 6,1 |
| Rok 2006 | 2,4 | 6,9 | 17,5 | - | 2,0 | - | - | 4,8 |
| Rok 2007 | 3,3 | 5,4 | 46,7 | - | 2,0 | - | - | 4,6 |
| Rok 2008 | 1,8 | 8,9 | 66,7 | - | 4,0 | - | - | 5,6 |
| Rok 2009 | 2,5 | 7,9 | 40,0 | - | 1,5 | - | - | 5,0 |
| Rok 2010 | 5,6 | 9,6 | 23,8 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 65,2 | 7,9 |
| Rok 2011 | 2,1 | 6,0 | 17,7 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 4,4 |
| Rok 2012 | 1,8 | 4,0 | 18,2 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 5,3 | 3,1 |
| Rok 2013 | 2,5 | 3,1 | 7,0 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Rok 2014 | 0,9 | 2,2 | 5,5 | 13,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Rok 2015 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 11,1 | 1,2 |
| Rok 2016 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 14,3 | 0,3 | 0,0 | 14,3 | 1,1 |
| Rok 2017 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,1 | 1,0 |

* - vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.