|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V květnu nevyhověly 3 odebrané vzorky benzinu

(Praha, 27. červen 2018) Česká obchodní inspekce provedla v měsíci květnu 2018 kontrolu kvality pohonných hmot. Odebrala 228 vzorků a jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky benzinu.

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území celé České republiky. Kontrolu jakosti pohonných hmot provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Inspektoři ČOI odebrali v květnu tohoto roku 228 vzorků a jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky automobilových bsenzinů, což v celkovém hodnocení představuje 1,3 % nevyhovujících vzorků.

Oproti měsíci dubnu bylo v měsíci květnu zaznamenáno zhoršení u odebraných vzorků automobilových benzinů z 0,0 % na 3,5 %. Zlepšení bylo zjištěno u vzorků motorové nafty ze 1,0 % na 0,0 %.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v květnu
2018 oproti měsíci dubnu 2018, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,5 % na 1,3 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem ke stálé absenci těchto druhů pohonných hmot na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci květnu 2018 odebrány.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci květnu 2018 opatření ve formě zákazu prodeje pohonné hmoty na 32 386 l automobilového benzinu v hodnotě 1 084 931Kč.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v květnu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 85 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve dvou případech nevyhověly 
v jakostním parametru „Tlak par“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 67,3 kPa a 70,8 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). V jednom případě kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Oktanové číslo měřené výzkumnou metodou – OČVM, naměřená hodnota 94,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6) a současně „Oktanové číslo měřené motorovou metodou – OČMM, naměřená hodnota 84,2 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5) Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 109 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 85 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot květen 2018 (2 strany)

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - květen 2018 (2 strany)