|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V září nevyhověly 2 vzorky pohonných hmot

(Praha, 31. říjen 2018) Česká obchodní inspekce sledovala jakost pohonných hmot v měsíci září 2018. Na čerpacích stanicích odebrala 226 vzorků pohonných hmot a požadované kvalitě nevyhověly 2 vzorky.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje jakost pohonných hmot. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. V měsíci září 2018 odebrala 226 vzorků PHM a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 odebrané vzorky. Jednalo se o motorovou naftu. Oproti měsíci srpnu došlo v měsíci září ke zlepšení, jelikož v srpnu nevyhověly 4 vzorky PHM (3 vzorky automobilových benzínů a 1 vzorek motorové nafty).

Motorové nafty

V měsíci září 2018 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 110 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „Síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru u prvního vzorku byla 89,0 mg/kg. Druhý vzorek, který byl ověřovacím vzorkem, vykazoval hodnotu obsahu síry 23,7 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 12,0 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 110 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 86 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot září 2018

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - září 2018