|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V lednu kontrolou neprošel jeden vzorek nafty

(Praha, 28. únor 2019) Česká obchodní inspekce pokračuje ve sledování jakosti pohonných hmot i v roce 2019. V lednu zkontrolovala 223 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověl jeden odebraný vzorek motorové nafty.

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci lednu 2019 kontrolu pohonných hmot na celém území České republiky. Z celkového počtu 223 vzorků nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům 1 odebraný kontrolovaný vzorek motorové nafty, což v celkovém hodnocení představuje 0,4 % nevyhovujících vzorků.

Motorová nafta

V měsíci lednu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 111 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 48,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci lednu 2019 opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 9 010,00 l motorové nafty v hodnotě 292 825,00 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden 2019 (2 strany)