|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala nebezpečný vysoušeč vlasů

(Praha, 23. srpen 2019) Česká obchodní inspekce zjistila nabídku a prodej nebezpečného vysoušeče vlasů značky Sencor. Při laboratorních zkouškách došlo k roztavení plastového krytu vysoušeče a tím se odkryly živé části elektrického obvodu. Uživatel se tak může při tavení krytu popálit nebo po kontaktu s živými částmi utrpět úraz elektrickým proudem.

Česká obchodní inspekce nalezla na trhu v ČR vysoušeč vlasů značky Sencor v černé barvě s růžovou přívodní šňůrou a růžovými designovými doplňky. Součástí balení je samotný přístroj - vysoušeč vlasů, dva nástavce a návod k obsluze. Baleno v papírové krabici.

Výrobek není v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady EU a nařízení vlády ČR.

Vysoušeč při zkouškách ve zkušební laboratoři nevyhověl příslušné normě (článek č. 19 – Abnormální činnost normy EN 60335-2-23). Při zkoušce došlo k roztavení plastového krytu vysoušeče, čímž se odkryly živé části elektrického obvodu. Uživatel se tak může při tavení krytu popálit, či po kontaktu s živými částmi utrpět úraz elektrickým proudem.

Česká obchodní inspekce vydala zákaz dodávání výrobku na trh, jeho stažení z trhu 
a z oběhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněn v systému RAPEX.

Fotografie výrobku a štítku:

Výrobek po zkoušce dle čl.19 – Abnormální činnost normy EN 60335-2-23

Informace o výrobku

Název výrobku:				Vysoušeč vlasů Sencor

Model / typ:				SHD 8270VT / EUE2

Lot:					2016827007

EAN:					8590669189694

Identifikační údaje výrobce:		SENCOR, Černokostelecká 2111, Praha 10, PSČ 10000

Země původu:	Made in China

Výrobek byl odebrán Českou obchodní inspekcí v prodejní síti v České republice a zkoumán v rámci mezinárodní kontrolní akce na elektrické výrobky pro péči o vlasy. Výsledky celé kontrolní akce je možné podrobně zjistit zde: https://www.coi.cz/coi-kontrolovala-elektricke-vyrobky-pro-peci-o-vlasy/

# Footnotes

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh