|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V září nevyhověly dva kontrolované vzorky pohonných hmot

(Praha, 29. říjen 2019) České obchodní inspekce zaznamenala mírné zhoršení kvality pohonných hmot v měsíci září, kdy oproti srpnu nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 kontrolované vzorky. Jednalo se o vzorek nafty a vzorek automobilového benzinu.

Česká obchodní inspekce sledovala jakost pohonných hmot na území celé ČR. U čerpacích stanic odebrala 219 vzorků PHM a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek benzinu a 1 vzorek nafty.

Inspektoři ČOI zaznamenali v září 2019 mírné zhoršení kvality odebraných vzorků PHM, jelikož v srpnu vyhověly všechny kontrolované vzorky PHM.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v září 2019 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Indukční perioda“ (oxidační stabilita, která sleduje rychlost reakcí s kyslíkem), kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 292 minut (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 339 minut). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V měsíci září 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 107 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 39,1 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 11,8 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 107 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce zakázala v září 2019 prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy 
a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 42 619 litrů pohonných hmot v hodnotě 
1 355 284,20 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot září 2019

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - září 2019