|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V říjnu nevyhověl vzorek nafty

(Praha, 26. listopad 2019) Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V říjnu provedla odběr 248 vzorků PHM a požadovaným parametrům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

Česká obchodní inspekce celoročně monitoruje jakost pohonných hmot na celém území ČR. Subjektem kontroly jsou čerpací stanice pohonných hmot. Kontrola je prováděna formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

ČOI odebrala v říjnu 248 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 kontrolovaný vzorek motorové nafty.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo zaznamenáno v říjnu 2019 zlepšení, jelikož v září 2019 nevyhověly 2 odebrané vzorky (1 vzorek benzinu a 1 vzorek nafty).

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci říjnu 2019 odebrány.

Motorové nafty

V měsíci říjnu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 122 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „MEMK (methylestery mastných kyselin)“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 8,2 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 122 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 96 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u 1 vzorku motorové nafty.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v říjnu 2019 v jednom případě opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 9 849 l pohonných hmot v hodnotě 312 213,30 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot říjen 2019 (2 strany)

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - říjen 2019 (2 strany)