|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala hračku „Doll Carrier“

(Praha, 26. červen 2020) Česká obchodní inspekce pokračuje ve sledování možného výskytu nebezpečných výrobků na tuzemském trhu. Tentokrát zjistila, že v nabídce byla hračka, která může znamenat pro malé děti bezpečnostní riziko. Jedná se o výrobek kočárek „Doll Carrier“.

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu nebezpečnou hračku. Jedná se o kočárek „golfky“, zhotovený z kovových trubek s růžovou povrchovou úpravou. Sedátko je z růžové tkaniny s natištěným motivem různých medvídků. Doplňující součásti konstrukce kočárku, jako jsou držadla, kolečka či úchytky, jsou zhotoveny z růžového a bílého plastu. Výrobek je zabalen v plastovém sáčku, který je uzavřen papírovou etiketou. Hračka byla výrobcem označena jako nevhodná pro děti do tří let z důvodu možného udušení po vdechnutí malých částí.

V akreditované laboratoři bylo zjištěno, že konce vyčnívajících částí konstrukce sedadla nemají ochranné součásti (viz foto). Při laboratorních zkouškách sklápěcího mechanizmu bylo shledáno, že hračku lze částečně rozložit, aniž by došlo k zaklesnutí blokovacího zařízení a že po zatížení břemenem se hračka zbortila (zkoušky byly provedeny v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN 71-1).  Výrobek není v souladu s požadavky NV č. 86/2011 Sb., o bezpečnosti hraček.

V průběhu používání hračky se tedy může malé dítě zranit o nezajištěné konce kovových trubek, případně může dojít ke zborcení kočárku vlivem jeho nedostatečné pevnosti.

Česká obchodní inspekce uložila dovozci a distributorovi hračky ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu nebo z oběhu. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na ministerstvu průmyslu a obchodu a zveřejněna v systému RAPEX.

Zjištěná závada hračky – chybějící ochranné součásti

Informace o výrobku:

Název výrobku:			Kočárek golfky

Značka:				„Doll Carrier“

Typ / číslo modelu:		NO 0881M

EAN:				8592386005608

Identifikační údaje výrobce:	Xinyuanda toys factory, Chenghai district, Shantou city, Guangdong

Identifikační údaje dovozce:	LAMPS, a.s., Ve žlíbku 2906/1b, Praha 9, 193 00

Země původu:			Čína