|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

U nabíječky EMOS SMART4 může hrozit úraz elektrickým proudem

(Praha, 5. srpen 2020) Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele vážné bezpečnostní riziko. Při zapojení výrobku do elektrické zásuvky a dotyku uživatele může dojít k zásahu elektrickým proudem. Jedná se o nabíječku baterií EMOS SMART4/N8168S.

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu nabídku a prodej nebezpečného výrobku. Jedná se o nabíječku baterií EMOS SMART4/N8168S v papírovém obalu. U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne hlavy upevňovacího šroubu těla výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230V v důsledku průrazu nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku. Pokud se uživatel dotkne hlavy tohoto šroubu při nabíječce zasunuté v zásuvce, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu. Průměrná hodnota naměřeného výstupního proudu se liší od jmenovité hodnoty stejnosměrného výstupního proudu uvedené na výrobku o více než 10 %. Tato informace rovněž neodpovídala požadavku vyhovujícího značení výrobku.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření (ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), kterým je zákaz dodávání na trh a stažení daného výrobku, který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvo průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.

Fotografie obalu a výrobku v nabídce

Informace o výrobku:

Nabíječka baterií EMOS SMART4/N8168S

Název výrobku:  	                                           Nabíječka baterií

Typ / číslo modelu:				EMOS SMART4/N8168S

Výr.č./EAN:				             8592920033937

Identifikační údaje výrobce:                                    EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov

Identifikační údaje dovozce:	-

Distributor:	              NWT a.s., nám. Míru 1217, 76824 Hulín

Země původu:	ČR

Na výrobku uvedeno EMOS, CE, typ SMART4, napájení vstup AC 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, výstup 1,4 V DC = 500 mA +- 10%, značka třídy ochrany II, značka pro vnitřní použití, Výrobce: EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov, Czech Republic.

Na obalu uvedeno EAN 8592920033937, Nabíječka baterií SMART4/N8168S, www.emos.eu, Výrobce: EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov, Česká republika, NiMH: 4 x AA/AAA, napájení vstup AC 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, výstup 1,4 V DC = 500 mA +- 10%.