|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI varuje před nabíječkou SWISSTEN CLT304, hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým proudem

## (Praha, 9. duben 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR nebezpečnou USB nabíječku, která může znamenat pro spotřebitele vysoké riziko úrazu elektrickým proudem. Jedná se o výrobek USB nabíječka SWISSTEN CLT304. Česká obchodní inspekce uložila zákaz dodávání výrobku na trh a okamžité stažení výrobku z trhu.

Česká obchodní inspekce zajistila na trhu nabíječku baterií SWISSTEN CLT304 v plastovém lůžku a papírovém obalu. Na výrobku je uvedeno SWISSTEN; TRAVEL CHARGER; model CLT304; označení CE; INPUT: AC 100-240V, 50Hz 60Hz; OUTPUT: DC 5V 2400 mA, značka třídy ochrany II. Na obalu je uvedeno SWISSTEN; TRAVEL CHARGER; MICRO USB; 2.4A; product code 22013500; Producer: SWISSTEN Technology, Shenzhen, China; Importer: GAMACZ CZ s.r.o., Czech Republic, www.gamacz.cz; Input voltage: 100V – 240V; Output voltage: 5V; Output current 2400mA; Frequency: 50Hz – 60Hz; Temperature of use: 0-45 °C; EAN 8595217440630.

ČOI u výrobku zjistila vysoké riziko úrazu elektrickým proudem až smrti spotřebitele tím, že se uživatel dotkne USB konektoru na těle výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230V v důsledku průrazu nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku. Dále objevila nevyhovující značení výrobku – nebylo uvedeno obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce, kontaktní adresa dovozce a nebyla uvedena jmenovitá hodnota vstupního proudu.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci zákaz dodávání výrobku na trh a okamžité stažení uvedeného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, informace o výrobku byly zveřejněny v systému RAPEX.

Informace o výrobku:

Název výrobku:  		USB nabíječka
Typ / číslo modelu:		SWISSTEN CLT304
Výr.č./EAN:			8595217440630
Identifikační údaje výrobce:	SWISSTEN Technology, Shenzhen, China
Identifikační údaje dovozce:	GAMACZ.CZ s.r.o., Komenského 266, 54701 Náchod
Distributor:			F-communication s.r.o., Husovo náměstí 147, 34101 Horažďovice
Země původu:			Čína