|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala na trhu nebezpečný světelný řetěz ve tvaru soba

(Praha, 10. srpen 2021) Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu nebezpečný vánoční světelný řetěz ve tvaru soba. Pokud se uživatel dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele vánoční světelný řetěz, který se prodává pod názvem Světelný řetěz LED diody Sob. Tento elektrický výrobek nemá vyměnitelné světelné zdroje, je opatřený elektronickou jednotkou pro tvorbu světelných efektů a vysouvací dvojpólovou vidlicí. Výrobek a obal výrobku je označen značkou shody CE, 220-240 v, 50 Hz, model V8F50, značkou tř. ochrany II, značkou vnitřní použití, značkou střídavého proudu, IP20, stručný návod k použití byl u výrobku přiložen a byl uveden v českém jazyce. Výrobce Huashun Lightng Co., Ltd., dovozce OHNIVÁK EURO SRO.

Česká obchodní inspekce zjistila příčinu nebezpečnosti, která je v napájecím přívodu. Ten není k elektronické jednotce pro světelné efekty bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky. Tím dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Uživatel se dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Uložené opatření:

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření dle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, to znamená okamžité stažení uvedeného výrobku, jež je nebezpečný a již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.

Informace o výrobku

Název výrobku:  	                                           Světelný řetěz LED diody Sob

Typ / číslo modelu:				světelný řetěz / model V8F50

EAN:						201955667885

Identifikační údaje výrobce:                                    Huashun Lightng Co., Čína

Identifikační údaje dovozce:			OHNIVÁK EURO SRO.

Distributor:	              Loat Nguyen Van, Poštovní 924, 35731 Horní Slavkov,

Země původu:	Čína