|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI nařídila stažení varné konvice z trhu, hrozí úraz elektrickým proudem

(Praha, 10. září 2021) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je nebezpečné elektrické zařízení. Jedná se o varnou konvici Activer typ 14018051/A16211. Při používání může dojít vlivem náhodného sepnutí prázdné konvice při nefunkčnosti tepelné ochrany k roztavení plastového krytu spodní části konvice i jejího podstavce, tím dojde k zpřístupnění živých částí výrobku, na kterých je nebezpečné napětí 230 V. ČOI nařídila stažení výrobku z trhu.

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR nebezpečnou varnou konvici. Jedná se konvici Activer typ 14018051/A16211 v papírovém obalu. Na výrobku je uvedeno: Activer type 14018051/A16211, Definition of Quality, CS: elektrická konvice + název v 9 jazycích, CZ: Neponořujte do vody! + info v 9 jazycích, VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic, IČ 632 17 180, www.vetroplus.cz, Power supply: 220-240V, 50/60Hz, Power: 1500-1800W, CE, ROHS, symbol tříděného odpadu. Na obalu je uvedeno: Activer type 14018051/A16211, www.vetroplus.cz, EAN 8591022449233, VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic, IČ 632 17 180, CE, 1500-1800W, 220-240V, 50/60Hz, symbol tříděného odpadu, ROHS, automatické vypnutí při bodu varu, 360° otočná základna, tělo z nerezavějící oceli, moderní design, ochrana proti přehřátí, objem 1,8l.

Česká obchodní inspekce u tohoto výrobku zjistila vysoké riziko nebezpečnosti. Při používání může dojít vlivem náhodného sepnutí prázdné konvice při nefunkčnosti tepelné ochrany k roztavení plastového krytu spodní části konvice i jejího podstavce. Tím dojde k zpřístupnění živých částí výrobku, na kterých je nebezpečné napětí 230 V. Pokud se uživatel těchto částí náhodně dotkne, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání na trh a stažení z trhu.

Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.

Informace o výrobku:

Název výrobku: 				Varná konvice

Typ / číslo modelu:			14018051/A16211

Výr.č./EAN:				8591022449233

Identifikační údaje výrobce:    		VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové

Identifikační údaje dovozce:	-

Distributor:      	Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 15800 Praha 5

Země původu:             	Česká republika