|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Kontroly nafty i benzínu v roce 2021 dopadly nejlépe v historii

(Praha, 7. únor 2022) Česká obchodní inspekce zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1247 odebraných vzorků nafty celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň ČOI odebrala 1015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.

Celkově oproti roku 2020 však došlo k mírnému zhoršení, jelikož v roce 2021 nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, v roce 2021 šlo o 19 vzorků (zhoršení z 0,5 % na 0,7 %). Na celkovém mírné zhoršení se tak podepsaly výsledky vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %).

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| období | benziny | motorová nafta | směsná motorová nafta* | FAME* | LPG | CNG ** | E85* | B10 | MN s FAME | HVO | celkem |
| 2. pololetí 2001 | 5,7 | 15,8 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 |
| Rok 2002 | 4,0 | 12,2 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| Rok 2003 | 10,4 | 13,4 | 20,8 | - | 12,9 | - | - | - | - | - | 12,4 |
| Rok 2004 | 6,3 | 12,3 | 14,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 8,6 |
| Rok 2005 | 4,1 | 7,9 | 10,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | 6,1 |
| Rok 2006 | 2,4 | 6,9 | 17,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,8 |
| Rok 2007 | 3,3 | 5,4 | 46,7 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,6 |
| Rok 2008 | 1,8 | 8,9 | 66,7 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 5,6 |
| Rok 2009 | 2,5 | 7,9 | 40,0 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Rok 2010 | 5,6 | 9,6 | 23,8 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 65,2 | - | - | - | 7,9 |
| Rok 2011 | 2,1 | 6,0 | 17,7 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | - | - | - | 4,4 |
| Rok 2012 | 1,8 | 4,0 | 18,2 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 5,3 | - | - | - | 3,1 |
| Rok 2013 | 2,5 | 3,1 | 7,0 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2,9 |
| Rok 2014 | 0,9 | 2,2 | 5,5 | 13,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 |
| Rok 2015 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 11,1 | - | - | - | 1,2 |
| Rok 2016 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 14,3 | 0,3 | 0,0 | 14,3 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2017 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | 1,0 |
| Rok 2018 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2019 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | 0,7 |
| Rok 2020 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | - | - | - | 0,5 |
| Rok 2021 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

* vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.

** včetně bio-CNG, LNG, bio-LNG

Vzorky směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v roce 2021 odebrány.

Z tabulky a grafu meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2021 je zřejmé, že dle zjištění České obchodní inspekce má jakost pohonných hmot od roku 2015 stabilní tendenci.

V porovnání výsledků s rokem 2020 bylo v roce 2021 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,2 % na 0,1 %) a motorové nafty (z 0,8 % na 0,6 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG a FAME. Výsledky jsou ovlivněny opakovanými odběry vzorků, které byly opakovaně vyhodnoceny jako nevyhovující právním předpisům.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.