|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V dubnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek nafty

(Praha, 26. květen 2022) Česká obchodní inspekce monitorovala v dubnu kvalitu pohonných hmot. Na tuzemských čerpacích stanicích v celé ČR odebrala 189 vzorků pohonných hmot a 1 vzorek motorové nafty nevyhověl jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v dubnu jakost pohonných hmot na celém území ČR. Na čerpacích stanicích odebrala celkem 189 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

Oproti březnu bylo v  dubnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v březnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v dubnu odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - duben 2022 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 74 | 39,15 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 88 | 46,56 | 1 | 1,1 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 12,70 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,59 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 189 | 100,0 | 1 | 0,5 |

Motorové nafty

V měsíci dubnu Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 88 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 43,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 88 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 74 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Přílohy

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2022

2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden -  duben 2022