|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V lednu nevyhověl jeden vzorek nafty

(Praha, 6. březen 2023) Česká obchodní inspekce pokračovala i v roce 2023 v monitoringu kvality a jakosti pohonných hmot. V lednu zkontrolovala celkem 238 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl jeden vzorek motorové nafty.

Česká obchodní inspekce odebrala v lednu 2023 na čerpacích stanicích na celém území ČR 238 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

V lednu 2023, stejně jako v prosinci 2022, nevyhověl 1 vzorek motorové nafty.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci lednu 2023 odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - leden 2023 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 102 | 42,86 | 0 | 0,0 |
| motorové nafty | 109 | 45,80 | 1 | 0,9 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 10,08 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 3 | 1,26 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 238 | 100,0 | 1 | 0,4 |

Motorové nafty

V lednu 2023 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 109 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 40,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 109 vzorků.

motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 102 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Plzeňský a Karlovarský | 17 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
| Ústecký a Liberecký | 17 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| celkem | 102 | 0 | 109 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden 2023